ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

покровского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

неклиновского РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

МК - 391 – ПЗ

Том 1

2009 г.

С о д е р ж а н и е

| Состав проекта. | 4 |
| --- | --- |
| Авторский коллектив. | 5 |
| В В Е Д Е Н И Е | 6 |
| 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. | 8 |
| КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. | 10 |
| 3.1. Общие сведения о Покровском сельском поселении. | 10 |
| 3.2. Историческая справка. | 11 |
| 3.3. Природно-ресурсный потенциал. | 13 |
| 3.3.1. Климатический и агроклиматический потенциал. | 13 |
| 3.3.2. Рельеф. | 15 |
| 3.3.3. Геология. | 10 |
| 3.3.4. Гидрография. | 17 |
| 3.3.5. Растительность. | 19 |
| 3.3.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал. | 20 |
| 3.3.7. Почвенные ресурсы. | 20 |
| 3.3.8. Земельный фонд. | 21 |
| 3.3.9. Оценка природно-ресурсного потенциала. | 25 |
| 3.4. Сложившаяся градостроительная ситуация и экономический потенциал. | 26 |
| 3.4.1. Планировочная структура поселения. | 26 |
| 3.4.2. Населённый пункт. | 27 |
| 3.4.3. Население и демографический потенциал. | 30 |
| 3.4.4. Промышленность. | 32 |
| 3.4.5. Сельское хозяйство. | 35 |
| 3.4.6. Транспорт. | 40 |
| 3.4.7. Инженерная инфраструктура. | 41 |
| 3.4.8. Прочие коммунальные и инженерные сооружения. | 43 |
| 3.4.9. Резервные площадки нового строительства. | 43 |
| 3.4.10.Выводы по градостроительной ситуации и экономическому потенциалу. | 44 |
| 4. ГИПОТЕЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. | 46 |
| Бюджет Покровского сельского поселения. | 46 |
| Сельское хозяйство и промышленность. | 49 |
| Транспортно-логистическая инфраструктура. | 54 |
| Прогноз перспективной численности населения. | 56 |
| 4.5. Основные направления социально-экономического развития Покровского сельского поселения. | 62 |
| ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ. | 64 |
| Планировочное развитие территории поселения. | 64 |
| Функциональное зонирование территории. | 66 |
| Планировочное развитие территории населённого пункта. | 67 |
| Система социально-бытового обслуживания населения. | 68 |
| Организация производственных зон. | 70 |
| Природно-экологический каркас территории. | 71 |
| Памятники истории и культуры. | 72 |
| Развитие транспортной инфраструктуры. | 73 |
| Развитие инженерной инфраструктуры. | 74 |
| Первоочередные мероприятия. | 81 |
| Основные технико-экономические показатели. | 84 |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН С. ПОКРОВСКОЕ. | 89 |
| Основные решения по развитию планировочной структуры. | 90 |
| Функциональное зонирование территории. | 92 |
| Реконструкция и развитие жилых зон. | 93 |
| Развитие общественных зон. | 94 |
| Организация производственных зон. | 97 |
| Организация рекреационной зоны и системы зелёных насаждений. | 98 |
| Транспортное и пешеходное движение. | 99 |
| Развитие инженерной инфраструктуры. | 101 |
| Инженерная подготовка территории. | 109 |
| 6.1.10.Основные показатели. | 112 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ. | 114 |

Авторский коллектив

В разработке генерального плана принимали участие:

| Главный архитектор проекта | - | Фрисс И. Н. |
| --- | --- | --- |
| Начальник градостроительного отдела | - | Липовая О. В. |
| Заведующая группой | - | Козлова О.Е. |
| Архитектор 1 категории | - | Гончарова Н. В. |
| Архитектор 3 категории | - | Кукава С. В. |
| Экономист проекта | - | Пустовая Е. Ю. |
| Начальник отдела инженерных коммуникаций | - | Кириченко В. Н. |
| Главный специалист по разделу «Газоснабжение» | - | Кириченко В. Н. |
| Главный специалист по разделу «Водоснабжение, Водоотведение» | - | Коноплева Т. В. |
| Главный специалист по разделу «Электроснабжение» | - | Липова Г. П. |
| Главный специалист раздела «Теплоснабжение» | - | Резник С. А. |
| Инженер I категории по разделу «Слаботочные сети» | - | Киселева С. В. |
| Зав. группой по разделу «Автомобильные дороги» | - | Шинкевич Л. Ф. |
| Разделы «ИТМ ГО ЧС», «ОВОС» разработаны ООО «Центр экологии и права», Директор | - | Аксенов В. П. |

1. В В Е Д Е Н И Е

Генеральный план Покровского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 391 от 29.04.2008 г., заключенным с Администрацией Покровского сельского поселения Неклиновского района согласно результатов Открытого конкурса № 18-487М/ИКон от 03.03.2008 г. (уведомление о результатах открытого конкурса № 2173 от 17.04.2008 г.) на основании:

-  Постановления Главы Неклиновского района «О разработке генеральных планов сельских поселений Неклиновского района Ростовской области» от 19.12.2007 г. № 667.

В основу разработки генерального плана положены следующие материалы:

  - Задание на разработку градостроительной документации, согласованное Министерством территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области,  Администрацией Покровского сельского поселения и утвержденное Главой Администрацией Неклиновского района.

  - Изменения в задании на разработку генерального плана сельского поселения к муниципальному контракту № 391 от 29.04.2008 г.

  - Схема землеустройства территории Покровского сельского поселения.

  - Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2004 год.

  - Схема территориального развития Ростовской агломерации, разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2007 г.

  - Схема территориального развития Юго-западного района Ростовской области, разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2008 г.

  - Схема территориального планирования центральной части Ростовской агломерации («Большой Ростов»), разрабатываемая ГАУ «Региональный институт территориально-градостроительного проектирования», г. Ростов-на-Дону, 2008 год.

  - Справки местной администрации и районных организаций.

  - Материалы по отводу земельных участков.

  - Материалы обследования.

  - Статистические данные, представленные Территориальным органом Федеральной службы Государственной статистики по Ростовской области, 2007 год.

  - Материалы ранее выполненной проектной и градостроительной документации.

Градостроительная документация соответствует требованиям:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации, от 29.12.2004 г., №190-ФЗ;

- Инструкции  о  порядке разработки,  согласования,  экспертизы  и  утверждения градостроительной  документации  от  29.10.2002 г. № 150  (в  части,  не  противоречащей ГК РФ);

- СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны  и  санитарная класс-сификация предприятий, сооружений и иных объектов» (редакция 2007 г.);

- Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области, 2007 г.

Градостроительная документация разработана на основе картографических материалов М 1:25 000 составленных «ЮжАГП», г. Новочеркасск в 2006 году, а также М 1:5000, составленных «НПК «Бюро Кадастра Таганрога» в 2007 г. и предоставленного Заказчиком в электронном виде (в формате shp-файлов) и на бумажных носителях, с грифом ДСП.

При разработке генерального плана учтены предпроектные решения по размещению на территории поселения линейных объектов общефедерального значения – скоростной автомагистрали «Астрахань – Волгодонск – Ростов-на-Дону – граница с Украиной». При проведении предварительного согласования основных проектных решений с Министерством территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области перспективный градостроительный каркас поселения увязан с разрабатываемой схемой генерального плана «Большого Ростова».

При разработке генерального плана использовались материалы предыдущего генерального плана с. Покровское, разработанного институтом «Ростовгражданпроект» в 1971 г.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Целью разработки генерального плана Покровского сельского поселения, как документа территориального планирования муниципального образования, является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений.

Градостроительная деятельность в соответствии с  генеральным планом обеспечит безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничит негативное воздействие хозяйственной и другой деятельности на окружающую среду и обеспечит охрану и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

В соответствии с градостроительным Кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий сельского поселения и устанавливает перечень основных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Исходя из этого, основными задачами, решаемыми при разработке Генерального плана Покровского сельского поселения являются следующие:

анализ внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения;

ориентации на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический и социальный потенциалы;

формирование социальной и транспортной инфраструктуры поселения, обеспечивающей максимум удобств для проживания и трудовой деятельности населения;

повышение устойчивости природно-экологического каркаса.

Выполнен анализ существующего положения, с учётом всех планировочных ограничений, выявлены градостроительные особенности населённого пункта – районного центра - села Покровское, уникальности места его расположения, проведена оценка потенциальных возможностей для его развития, выявлены направления и территории развития различных функциональных зон – селитебных, промышленных, рекреационных, выполнены расчёты перспективной численности населения, объёмов строительства и реконструкции. Определены пути совершенствования транспортной и инженерно-технической инфраструктур поселения, возможности улучшения экологического состояния, а также первоочередные мероприятия реализации основных положений генерального плана.

Генеральный план Покровского сельского поселения Неклиновского района содержит следующие положения, который включают в себя цели и задачи территориального планирования:

установлены зоны различного функционального назначения и ограничения на их использование;

даны предложения:

- по установлению границ сельского поселения;

- по предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- по установлению границ объектов градостроительной деятельности особого регулирования;

- по выделению территорий резерва для развития поселения;

приняты решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

установлены:

- параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием региональной и межселенной инфраструктур и благоустройству территорий;

- границ зон охраны памятников истории и культуры, особо ограняемых природных территорий;

предусмотрены меры:

- по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;

- по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия;

- по улучшению экологической обстановки;

разработаны первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной градостроительной документации.

Генеральным планом определены приоритетные направления развития сельского поселения с расчётным сроком II периода реализации – 20 лет  (до 2009 года) и выявлены первоочередные мероприятия на расчетный срок I периода реализации - 10 лет (до 2019 года).

3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ И

ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.1. Общие сведения о Покровском сельском поселении

Покровское сельское поселение расположено в центральной части  Неклиновского района Ростовской области и входит в состав Ростовской агломерации. В настоящее время территория Покровского сельского поселения составляет 18,90 кв. На его территории находится один населенный пункт – районный центр, численность населения которого на 01.01.2008 г. составила 12 780 человек.

Территория поселения граничит:

    - на севере - с Матвеево-Курганским районом;

    - на юге – с Троицким и Самбекским сельскими поселениями Неклиновского района;

    - на востоке – с Советинским сельским поселением Неклиновского района;

    - на западе – с Большенеклиновским сельским поселением Неклиновского района.

Территория сельского поселения включает в себя земли населенного пункта, промышленности и транспорта, сельхозназначения и государственного муниципального значения.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами и многолетними насаждениями.

По территории сельского поселения проходят:

-	автомобильная дорога областного значения «Самбек-М-Курган – Куйбышево - Синявское»;

-	северо-кавказская железная дорога, ж/д станция Неклиновка.

Расстояие от с. Покровское до областного центра г. Ростова-на-Дону – 70 км; до г. Таганрога – 25 км.

На территории покровского сельского поселения находятся объекты федерального значения:

- Пожарная часть;

- Военный комиссариат;

- Райсуд;

- Прокуратура;

- Служба судебных приставов;

- Казначейство;

- Неклиновское ОВД;

объекты областного значения:

- ДОСААФ;

- Медицинский центр «Резерв».

3.2. Историческая справка

Село (слободка) Покровское возникло в XVIII веке во время царствования Екатерины II-й, по указу которой осваивались и заселялись приазовские и прикубанские края. Запорожские казаки с Украины, армяне из Крыма, выходцы из близлежащих русских губерний первые осваивали привольные и богатые полудикие приазовские степи. На побережье Азовского моря, вдоль рек возникали поселения. Древняя земля медленно обживалась простым украинским и русским людом.

Первое упоминание в официальных документах о заселении местности где сейчас расположено село Покровское, относится к 1769 году: … «Совет признал нужным поселение около Таганрога, до трехсот семей хлебопашцев и ремесленников».

Известный русский историк Эварницкий в своей «Истории запорожских казаков» отмечает: «В урочище устья реки Миус, при впадении в Азовское море, близ Таганрога по распоряжению атамана Коша в 1769 году 500 душ семейного запорожского казачества основали три слободки: Николаевскую (Нижнюю), Троицкую (Среднюю) и Покровскую (Верхнюю)». Таким образом, 1769 год считается датой основания села Покровского, двухсотлетие которого отмечалось в 1969 году.

В 1782 году в Верхней слободке была построена церковь во имя Покрова богородицы, название которой впоследствии перешло и на слободу.

В экономическом описании сел и деревень Ростовского уезда, произведенном в 1787 году, значится, что в Покровской слободке было 245 дворов и проживало население 1 672 человека.

Новый период в экономическом развитии села Покровского наступил после постройки железной дороги на Кавказ в 70-х годах прошлого столетия, которая прошла через Покровское на Таганрог и Ростов. С этого периода начало усиленно развиваться торговое земледелие.

Железная дорога связала село с г. Таганрогом на Азовском море, куда сбывалась продукция сельского хозяйства.

К началу первой империалистической войны 1914 года в селе Покровском насчитывалось около 1 500 дворов и 8 000 жителей. За селом числилось 12 400 десятин сельскохозяйственных земель. В селе уже было волостное правление, кредитное товарищество, почта, три 4-х классные начальные школы. К этому времени появились предприятия – две маслобойни и паровая мельница.

До Октябрьской Революции 1917 г. с. Покровское было приписано к Таганрогскому округу Области Войска Донского, как и прилегающие слободы и поселки - Самбек, Курлачкое, Вареновка, Николаевка и Троицкое.

Большие изменения в экономическом, социальном и культурном развитии села Покровского произошли после Октябрьской революции. Нынешняя территория района входила до 1923 г. в Николаевский, Советинский и Таганрогский районы, до 1927 г. – в Николаевский и Советинский, до 1930 г. – в Таганрогский и Большекрепинский. С 1 января 1935 г. район назван Неклиновским, по названию железнодорожной станции Неклиновка, а также реки Неклиновка.

С 1952  по 1963 г. шли преобразования административного характера, связанные с присоединением к Неклиновскому району земель из других районов - Большекрепинского, Таганрогского и Мясниковского.

Сельское хозяйство переведено на коллективную обработку земли. В селе был образован колхоз «Миусский», с 6 863 га сельхозугодий, представлявший собой высокопродуктивное механизированное хозяйство с зерно- животноводческим направлением. В селе возник ряд промышленных предприятий: райпищекомбинат, маслозавод, хлебозавод, райпромкомбинат, быткомбинат и др. с общим количеством работающих 470 человек.

В селе были построены новые магазины, кинотеатр, школа-десятилетка, две школы-восьмилетки, больница, детские сады и др., а также  двухэтажные жилые дома. Наиболее значительно обновился малоэтажный частный жилой фонд.

В 90-е годы произошли значительные изменения в социальной и экономической жизни населения, выразившиеся в распаде крупных сельскохозяйственных предприятий, разрушении хозяйств и капитализации земли.

3.3. Природно-ресурсный потенциал

3.3.1.  Климатический и агроклиматический потенциал

Территория Покровского поселения расположена в южной зоне умеренно-континентального климата с недостаточным увлажнением, жарким и сухим летом и сравнительно теплой зимой. Основными климатообразующими факторами являются солнечная радиация и циркуляция атмосферы. Территория отмечается обилием солнечного света и тепла.

Для территории поселения характерно преобладание антициклонов (64,1%), с которыми связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период) – пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололёдом и низкой облачностью. Повторяемость циклонов в среднем составляет 131день или 35,9%. Наиболее часты они в январе, июне и июле – до 13-14 дней в месяц. В тёплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, а в холодное время формируется обширная зона обложных осадков.

Зима умеренно мягкая, обычно малоснежная, устойчивые морозы продолжаются около двух месяцев, наступая в середине декабря и прекращаясь в середине февраля. Однако, зимние морозы часто нарушаются продолжительными оттепелями с температурами до +5 ºС +7 ºС тепла.

Весна короткая, засушливая. Весенний период начинается в середине марта и характеризуется интенсивным ростом температуры воздуха. В дружные вёсны после перехода средней суточной температуры через 0ºС уже почти не наблюдается дней с отрицательной средней суточной температурой. Для затяжных вёсен характерны неоднократные возвраты холодов. Последние весенние заморозки в воздухе прекращаются в середине апреля.

Лето. С переходом средней суточной температуры воздуха через 15º (в начале мая) начинается лето. Лето жаркое и засушливое с недостаточным увлажнением почв и низкой насыщенностью воздуха влагой.

Осень наступает в первых числах сентября. В начале осени стоит ясная и сухая погода. Постепенно уменьшается приток солнечной радиации, увеличивается повторяемость дождей и их продолжительность. С переходом средней суточной температуры воздуха через 10 ºС (середина октября) начинаются первые заморозки.

Среднегодовая температура воздуха изменяется довольно равномерно от + 8,5ºС до + 9,2 ºС.

Годовой ход температуры чётко выражен. Среднемесячная температура самого холодного месяца января изменяется от -5,3ºС до -5,7ºС. Абсолютные минимумы наблюдаются в наиболее холодные зимы, которые бывают довольно редко. Абсолютный максимум температуры на всей территории равен +40ºС. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС весной происходит в середине марта, осенью – в конце ноября. Продолжительность безморозного периода составляет 165-205 дней. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф.

На территорию Покровского сельского поселения в среднем за год выпадает 420-485 мм осадков. Большая часть осадков выпадает в тёплый период (250-290мм или 60 %), меньшая (170-200мм или 40 %) – в холодный период. По сезонам года максимум осадков приходится на май-июнь, минимум на февраль-март.

Атмосферные осадки являются основным источником увлажнения почвы.

Относительная влажность воздуха в течение года изменяется в широких пределах от 85-90% в ноябре-марте до 60-65% в июле и августе. Важное значение для летнего периода имеет относительная влажность воздуха на 13 часов, когда её значения близки к минимуму, а испарение наиболее интенсивно. Самая низкая относительная влажность воздуха на 13 часов наблюдается в июле, когда она составляет 30-35%. На июль-август приходится 20 дней с относительной влажностью менее 30%, а на весь летний период около 35-40 дней. Близость Азовского моря способствует повышенному уровню относительной влажности, как и пониженному дефициту насыщения.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

Территория поселения подвержена влиянию таких неблагоприятных метеорологических явлений как засухи, суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели, гололёд.

Ветровой режим складывается под воздействием широтной циркуляции атмосферы. В течение года преобладает широтное направление ветра. В холодный период года воздействие западного отрога сибирского максимума обуславливает преобладание восточного направления ветров. В тёплый период преобладают западные ветры. Скорости ветра на территории поселения имеют различные значения. Наибольшую повторяемость в течение года  имеет скорость ветра 5-6м/сек. В течение года наиболее ветренным месяцем является февраль. Наименьшие скорости ветра наблюдаются в августе (2-4м/сек).

Выводы:

- По климатическому районированию для строительства территория Неклиновского района относится к подрайону IIIВ. Расчётная температура самой холодной пятидневки равна -24°С. Продолжительность отопительного периода составляет 172 - 177 дней.

- На территории района отмечается обилие солнечного света и тепла.

- Основной расход солнечного тепла приходится на испарение.

- Рассматриваемая территория относится к зоне недостаточного увлажнения.

- Территория характеризуется значительным разнообразием опасных метеорологических явлений погоды, наносящих значительный ущерб хозяйству. Наиболее устойчивым годовым ходом отличаются сильные ветры меридионального направления.

- Холодный период отличается существенной частотой сильных ветров, общих и низовых метелей, гололёдно-изморозевых явлений, являясь весьма опасным с точки зрения перечисленных метеорологических явлений.

- Для тёплого периода характерны конвективные явления, такие, как сильные дожди и ливни, шквалы и град.

Агроклиматические ресурсы

Территория Покровского сельского поселения расположена в зоне рискованного земледелия, поэтому произрастание сельскохозяйственных культур, а соответственно и урожаи в значительной мере определяются агроклиматическими условиями.

Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода сельскохозяйственных культур определяют условия их произрастания и формирования урожая. Периодом активной вегетации для большинства сельскохозяйственных культур является средняя суточная температура воздуха выше 10 оС. Территория Покровского поселения в достаточной мере обеспечена теплом. Переход температуры через +10 ºС наблюдается в среднем 17 апреля, а самая поздняя – 7 мая. Продолжительность периода с температурой выше +10 оС равна 177-179 дней.

Поздние весенние и ранние осенние заморозки могут в значительной степени ограничить длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур.

Последние заморозки (весенние) на территории поселения до первой декады мая, а первые осенние в середине октября. Продолжительность безморозного периода составляет 165-205 дней

3.3.2. Рельеф

Территория Покровского сельского поселения расположена в пределах Северо-Приазовской денудационно-аккумулятивной наклонной равнины. Северо-Приазовская равнина характеризуется волнистым рельефом, образовавшимся в результате денудации наиболее возвышенных участков и накопления делювия в речных долинах. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 0 (урез воды в Таганрогском заливе Азовского моря) до 106м, при средней высоте 85м.

Широкое распространение покрова из лессовидных суглинков и новейшие тектонические движения способствовали развитию здесь долинно-балочного рельефа. В большинстве речных долин отчетливо выражены неширокие, местами заболоченные поймы и первые надпойменные террасы. Крутые склоны рек и балок подвержены современному размыву. Глубина местных базисов эрозии составляет 40-60м, а густота овражно-балочного расчленения 0,4км/км2.

3.3.3. Геология

Территория Покровского сельского поселения сложена мощной толщей песчано-глинистых отложений верхнемелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возраста.

Верхнемеловые отложения распространены повсеместно, представлены песчано-глинистой толщей туронского, коньякского, сантонского и компанского ярусов. Мощность отложений достигает 100м и более.

Отложения палеогена представлены всеми тремя отделами: палеоценом, эоценом и олигоценом.

Палеоцен представлен песками, алевритами, песчаниками и алевролитами, мощность отложений может достигать 700м.

Эоценовые отложения представлены песчано-глинистой толщей с прослоями алевритов, мощностью 100-300м.

Олигоцен представлен майкопской серией – глинами с прослоями мергелей и алевролитов.

Неогеновая система представлена широким спектром морских, континентальных, и смешанного (прибрежно-морского) типа осадков миоценового и плиоценового возраста.

Миоцен представлен отложениями караганского, конского, сарматского, мэотического ярусов. В разрезе карагано-конских слоев преобладают глины. Пески, мергели и известняки имеют подчиненное значение. Отложения сарматского яруса представлены песками и глинами с прослоями известняков. Общая мощность миоценовых отложений достигает 150-170м.

Плиоценовые отложения распространены повсеместно и представлены отложениями понтического, акчагыльского, апшеронского ярусов.

Отложения понтического яруса представлены известняками- ракущечниками Акчагыльский ярус представлен хапровскими слоями, которые протягиваются полосой вдоль Таганрогского залива и представлены разнозернистыми  песками мощностью 3-8м. Апшеронский ярус представлен Танаисскими слоями – супесями и песками. Мощность отложений колеблется от 4-6м до 20-30м, они расрпостраненны в раоне Миусского лимана. Завершают разрез плиоценовых отложений скифские породы, представленные глинами, мощностью от 10 до 22м.

Четвертичные отложения развиты на территории поселения повсеместно. На водораздельных пространствах они представлены лессовидными суглинками верхне-нижнечетвертичного возраста с погребенными почвенными горизонтами, ниже лессовидной толщи залегают плотные суглинки, которые часто подстилаются скифскими глинами. Мощность отложений изменяется от 5-10м и более. Склоны водоразделов и речных террас сложены делювиальными суглинками пылеватыми, известковистыми. Суглинки обнаруживают слоистость, обусловленную цветом или гранулометрическим составом.

На территории Покровского сельского поселения проявляются: эрозионные процессы (овражная, речная эрозия), склоновые процессы (оползневые, обвально-осыпные явления, абразия), затопление паводковыми водами, заболачивание, а также суффозионно-просадочные процессы.

При проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах должны быть предусмотрены все мероприятия, предотвращающие просадочные явления (армирование грунтов бетонными растворами, полная прорезка сваями просадочной толщи, предварительное уплотнение грунтов и т.д.).

В качестве мер по борьбе с подтоплением и заболачиванием рекомендуется понижение уровня грунтовых вод путем сооружения дренажных систем, использование рациональных методов полива, усовершенствование оросительных систем для уменьшения фильтрации, предотвращение утечек их водопроводных и канализационных сетей.

Помимо перечисленных мероприятий необходимо продолжать и расширять комплексный мониторинг геологической среды, что позволит предотвратить последствия воздействия экзогенных геологических процессов и осуществить прогноз техногенных и природных изменений.

3.3.4. Гидрография

Гидрографическая сеть Покровского сельского поселения представлена рекой Миус, протекающей по центральной части территории района.

Основные гидрографические характеристики:

Таблица №1

| Река | Куда впадает, с какого берега | На каком расстоянии от устья | Длина, км, в том числе в пределах района | Площадь водосбора, км² | Густота речной сети, км/ км². |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миус | Миусский лиман | - | 258/50 | 6 680 | 0,41 |

В пределах поселения имеются искусственно созданные пруды разной величины. Их назначение – коммунальное и сельскохозяйственное водоснабжение, орошение.

Источником питания реки  в основном являются снеговые воды, несмотря на то, что большая часть осадков выпадает в летний период. Однако летние осадки не оказывают существенного влияния на поверхностный сток вследствие большой сухости почв и значительного испарения.

Половодье начинается в среднем во второй половине февраля, а заканчивается половодье в конце марта.

Стоковые характеристики реки в створах наблюдений

Таблица№2

| Река | Створ | Площадь водосбора, км2 | Среднегодовой сток. м3/сек, обеспеченностью | Максимальный , весенний, м3/сек обеспеченностью | Минимальный 30-дневный, м3/сек, летний/зимний. обеспеченностью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | многолет. | 95% | 1% | 10% | многол. | 95% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Миус | устье | 6680 | 13,8 | 2,53 | 624 | 320 | 2,64/3,77 | 0,73/0,82 |

Температурный режим  реки отличается повышенными значениями температуры воды  в течение всего года. Переход температуры воды через 0,2 ° весной происходит в конце февраля, а в мае температура воды выше 16°, такая температура держится до сентября. Наибольшая температура воды отмечается в июле и достигает 30° Общее количество дней в году с температурой более 16 ° составляет 140-150 дней.

Самоочищающая способность рек зависит от температурного коэффициента – отношение количества дней в году с температурой воды более 16 ° к общему количеству дней – и водности рек.

Температурный коэффициент для рек района высокий и составляет – 0,38.  Однако водность реки крайне низкая, что определяет способность ее к самоочищению  как «низкая».

Ледовые явления начинаются в начале декабря и к началу второй декады декабря устанавливается ледостав. Продолжительность ледовых явлений в среднем 120-130 дней, в суровые зимы – 150-160 дней. в теплые 90-100 дней.

Гидрохимический режим реки изменяется по сезонам года. Весной химический состав близок к атмосферным осадкам –пониженная  минерализация  300-500 мг/л гидрокарбонатно-сульфатного класса, летом минерализация составляет 1500-2000 мг/л, жесткость 11-20 мг-экв.

В соответствии с принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006 г.) Водным Кодексом Российской Федерации  ширина водоохранных зон и прибрежных полос на реке установлена шириной 200м, а прибрежная полоса  - 40 м.

3.3.5. Растительность

Территория Покровского сельского поселения лежит в Приазовском ботанико-географическом районе, расположенном на плоской приморской аккумулятивной равнине с овражно-балочным расчленением, и характеризуется почти полным отсутствием байрачных лесов, которые сменяются кустарниковыми формациями. В зональных позициях распространены разнотравно-дерновиннозлаковые степи (их наиболее ксерофитный приазовский вариант). Для степей весьма характерны кальцефилы.

Покровское сельское поселение, как и весь Неклиновский район, принадлежит к числу малолесных районов. Все лемма относятся к группе защитных лесов.

Особое место в районе занимает травяная растительность речных пойм и лиманов, отличаясь высокой степенью динамичности, мозаичности и пестроты.

В связи с высокой хозяйственной освоенностью территории, немалые площади занимает растительность антропогенно-трансформированных экотопов. Антропогенные модификации степной растительности формируются в поселении повсеместно, так как все целины подвержены выпасу, за исключением небольших участков в труднодоступных местах.

Флора Покровского сельского поселения насчитывает 35 видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области.

На перспективу предлагается формирование экологического каркаса территории, в которой лесам, древесно-кустарниковой растительности и зеленому фонду отводится фундаментальная роль.

3.3.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал

По ландшафтному районированию территория Покровского сельского поселения относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных (степных) ландшафтов.

Основные лимитирующие факторы развития рекреации в поселении:

    - наличие дискомфортных суточных температур в течение жаркого лета;

    - загрязнение водотоков неочищенными стоками;

    - наличие природно-очаговых заболеваний.

Факторы, способствующие развитию рекреации в поселении:

    - климат, благоприятный для развития летнего отдыха;

    - наличие водоемов, привлекающих рекреантов для любительского промысла, курортного отдыха, отдыха выходного дня, для водного туризма;

    - наличие пойменных лесов и искусственных посадок;

    - сравнительно небольшое расстояние отделяет административный центр района – село Покровское - от г. Ростова-на-Дону - 70 км.

Таким образом, в Покровском поселении есть все условия для привлечения инвестиций в развитие рекреационной инфраструктуры. Большинство лимитирующих факторов можно нивелировать инженерно-строительными и экологическими мероприятиями, сезонностью проживания рекреантов, устройством инженерно-технических сооружений.

3.3.7. Почвенные ресурсы

Территории Покровского сельского поселения свойственно преобладание черноземов обыкновенных мощных, относящихся к теплой южно-европейской фации. Эти почвы характеризуются значительной мощностью гумусового горизонта, чаще всего превышающей 80см и малым содержанием гумуса в верхнем горизонте – около 4%. По запасам гумуса черноземы относятся к высокообеспеченным почвам (251-            350 тн/га), что характеризует их потенциальное плодородие. Агрохимически благоприятен и качественный состав гумуса.

Основными причинами развития эрозионных процессов являются, прежде всего, высокая степень сельскохозяйственной освоенности земель, интенсивная обработка почв без соблюдения почвозащищающих технологий, увеличение удельного веса пропашных культур.

3.3.8. Земельный фонд поселения

Общая площадь поселения составляет 11 242 га, из которых преобладают земли сельскохозяйственного назначения – 87,2 %.

Структура землепользования в границах

Покровского сельского поселения на 01.01.2008 г.

Таблица  № 3

| № п/п | Показатели | Общая площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь землепользования в границах поселения: | 11242,0 | 100 |
| 2. | в т. ч. сельхозугодья, из них: | 9962,2 | 88,6 |
|  | пашня; | 8100,2 | 72,1 |
|  | многолетние насаждения; | 250,0 | 2,2 |
|  | пастбища; | 1612,0 | 14,3 |
| 3. | Стадии восстановления плодородия (в стадии мелиоративного строительства). | 20,0 | 0,2 |
| 4. | Под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд: | 302,0 | 2,7 |
|  | из них защитного назначения | 160,0 | 1,4 |
| 5. | Под водой | 52,0 | 0,5 |
| 6. | Земли застройки: | 334,0 | 3,0 |
| 7. | Под площадями, улицами, дорогами | 206,0 | 1,8 |
| 8. | Болота | 22,0 | 0,2 |
| 9. | Прочие земли: | 139,0 | 1,2 |
|  | Справочно: |  |  |
|  | Освоенность территории (удельный вес сельхозугодий), в том числе: |  | 88,6 |
|  | удельный вес пашни; |  | 72,1 |
|  | распаханность (пашня к сельхозугодиям). |  | 81,3 |

Сельскохозяйственная освоенность территории поселения составляет – 88,6%, распаханность – 81,3 %.

На территории сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 года размещены предприятия, занимающиеся различными видами деятельности. За ними закреплены земельные участки, на которых организовано производство с использованием трудовых ресурсов поселения.

Перечень предприятий, расположенных на территории Покровского сельского поселения, приведен в приложении 1.

На землях с/х назначения расположены: 1 сельскохозяйственный производственный кооператив «Миусский», имеющий в пользовании 491 га земель, 4 крестьянских фермерских хозяйств  с закрепленной площадью 785,9 га,.

За индивидуальными предпринимателями закреплено в собственности 782,1 га земель (11 чел.), 4813  личных подсобных хозяйств имеют  в собственности 221 га земель с/х назначения.

Закрепление земель в границах сельского поселения на 01.01.2008 г.

Таблица  № 4

| № п/п | Показатели | Общая площадь, га | Структура, % | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с/х угодья, га | из них пашня, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего земель: | 11242,0 | 100 | 9962,2 | 8100,2 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1. | Земли с/х назначения: | 9805,0 | 87,2 | 8914,0 | 7727,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Сельскохозяйственные предприятия | 7394,0 | 65,8 | 6863,0 | 6004,0 |
| 1.2. | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 785,9 | 69,9 | 785,9 | 585,9 |
| 1.4. | Граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота | 360,0 | 3,2 | - | - |
| 2. | Земли населенных пунктов (в черте) | 1196,0 | 10,6 | 1048,2 | 373,0 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта и иного спец. назначения | 241,0 | 2,1 | - | - |

Экспликация земель сельского поселения приведена в приложении «Паспорт Покровского сельского поселения».

Наибольшая доля земель Покровского сельского поселения имеет сельскохозяйственное назначение (87,2 %).

Закрепление форм собственности на землю

на территории Покровского сельского поселения

Таблица  № 5

|  | На 01.01.2008 г. |
| --- | --- |
|  | Общая площадь, га | % | в т. ч. пашня, га |
| Всего, | 11242,0 | 100 | 8100,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственность; | 8164,0 | 72,6 | 6816 |
| пользование; | 911,0 | 8,1 | 427,2 |
| владение; | 241,0, | 2,1 | - |
| аренда | 1926,0 | 17,1 | 857,0 |

На территории поселения ведётся работа по упорядочению земельных ресурсов с целью повышения эффективности их использования.

После проведения земельной реформы на территории Поровского сельского поселения закреплено в собственность 72,6 % общей площади.

На территории поселения проводятся сделки с землёй и дальнейшее их закрепление в собственность или аренду.

В структуре земель сельских поселений наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья (88,6 %). Высокая доля сельскохозяйственных угодий в данной категории земель связана с тем, что в результате земельной реформы в ведении сельских органов самоуправления переданы земли для удовлетворения потребностей граждан в земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и других целей.

Сельхозугодия Покровского сельского поселения относятся к группе самых ценных, для которых кадастровая стоимость определена в размере, превышающем 30 тыс. руб./га.

Для развития населенного пункта допускается изъятие сельскохозяйственных земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора  территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

В настоящее время предусмотрен переход к налогообложению для земельных участков, в зависимости от его кадастровой стоимости, что влечет увеличение доходов в бюджет всех уровней.

### Средние значения показателей кадастровой стоимости

земель поселений Неклиновского района (руб./кв.м)

Таблица №6

| №№ п/п | Вид функционального использования земель | Кадастровая стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли под домами многоэтажной застройки | 3,97 |
| 2 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 10,34 |
| 3 | Земли дачных и садоводческих объединений граждан | 4,81 |
| 4 | Земли гаражей и автостоянок | 3,07 |
| 5 | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 15,83 |
| 6 | Земли учреждений и организаций народного образования | 2,64 |
| 7 | Земли под промышленными объектами | 8,55 |
| 8 | Земли под административно-управленческим и общественными объектами | 3,03 |
| 9 | Земли под военными объектами | 0,98 |
| 10 | Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения | 4,70 |
| 11 | Земли сельскохозяйственного использования | 3,08 |
| 12 | Земли под лесами в поселениях | 1,06 |
| 13 | Земли под обособленными водными объектами | 1,03 |
| 14 | Прочие земли поселений | 1,01 |

На территории поселения завершен первый этап земельных преобразований:

- ликвидирована государственная монополия на землю;

- осуществлен переход к многообразию форм собственности на землю;

- проведено бесплатное перераспределение земель в пользу граждан;

- введено платное землепользование;

- передана в частную собственность часть сельскохозяйственных земель;

- выполнен значительный объем земельно-кадастровых работ, оценка земель, инвентаризация, перерегистрация земельных участков;

- созданы объективные условия для оборота земель;

- проведены работы по разграничению неприватизированных земель, находившиеся в Федеральной, региональной и муниципальной собственности;

- проведена сельскохозяйственная перепись земель.

Наблюдается снижение плодородия сельхозугодий (потеря гумуса); в результате водной и ветровой эрозии происходит их уменьшение.

В перспективе, предусматривается продолжение земельной реформы, направленной на совершенствование земельных отношений и формирование земельного рынка с целью увеличения доходной части бюджета.

В результате земельных преобразований пустующие земли, а также земли убыточных хозяйства могут оказаться в муниципальной собственности, что может помочь развитию малого предпринимательства, а земля будет находиться у эффективных пользователей.

Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим, экологически чистым технологиям при использовании сельхозугодий и производстве продукции.

3.3.9. Оценка природно-ресурсного потенциала

Естественные ресурсы района размещения Покровского сельского поселения благоприятны для дальнейшего развития. Это, прежде всего, умеренный климат и наличие плодородных почв, что благоприятно воздействует на сельскохозяйственное производство.

Расположение территории поселения относительно крупных центров: г. Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова, магистральных дорог оказывает положительное влияние на его развитие.

За последние десять лет на территории Ростовской области созданы основы новых земельных отношений, завершен первый этап земельных преобразований:

- ликвидирована государственная монополия на землю;

- осуществлен переход к многообразию форм собственности на землю;

- проведено бесплатное перераспределение земель в пользу граждан;

- введено платное землепользование;

- передана в частную собственность часть сельскохозяйственных земель;

- выполнен значительный объем земельно-кадастровых работ, оценка земель, ин-

вентаризация, перерегистрация земельных участков;

- созданы объективные условия для оборота земель;

- проведены  работы  по  разграничению  неприватизированных  земель, находив-

шихся в Федеральной, региональной и муниципальной собственности;

- проведена сельскохозяйственная перепись земель.

В перспективе, продолжение земельной реформы направлено на совершенствование земельных отношений и формирование земельного рынка, увеличение доходной части бюджета.

В связи с утверждением федеральных законов «Об обороте земель сельхозназначения», необходима разработка механизма их применения.

Должен быть жесткий госконтроль земельных преобразований, пустующие земли, а также земли убыточных хозяйств могут оказаться в муниципальной собственности, что может помочь развитию малого предпринимательства, земля будет у эффективных пользователей.

Необходимо улучшение всех сельхозугодий, особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим, экологическим чистым технологиям.

3.4. Сложившаяся градостроительная ситуация и экономический потенциал

3.4.1. Планировочная структура поселения

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Пространственно-планировочный каркас поселения сформирован антропогенными и природными осями, взаимодействие которых определяет общее состояние территории. Основными антропогенными осями, рассматриваемой территории являются: автодорога направлением «г. Ростов-на-Дону – Харьков», железная дорога «Таганрог-Харьков» и дорога местного значения «Неклиновка - Матвеев Курган»,  Основной природной осью является средняя равнинная  река Миус, с развитой поймой и меандровым рисунком русла. Рельеф местности расчленен балками - б. Соленой, Средней, Джерганова, Сенокосной, Цыганкова и Буздинова, которые наряду с прибрежной зоной реки Миус формируют основные ячейки ландшафта и планировочно-пространственную структуру сельского поселения

Автодорога «г. Ростов-на-Дону – г. Харьков» делит поселение на две части западную, где расположен населенный пункт с. Покровское и восточную, с сельхоз угодьями. На территории восточной части поселения находятся летний лагерь, сельхозпредприятия и два водохранилища. Восточная часть имеет четкое разделение по полям, вдоль межей которых высажены лесополосы  и проложены полевые дороги, в основном в направлении север-юг.

Пойма реки Миус и долины балок используются под выпас скота, что негативно влияет на ландшафт и противоречит «Лесному  кодексу и «Водному кодексу» Российской Федерации. На территории поселения отсутствуют организованные рекреационные зоны.

Вывод:

1. Размещение поселения, в целом, способствует устойчивому экономическому развитию, поскольку находится вблизи влияния центра регионального значения г. Таганрога, а также расположено на транспортных осях, связывающих Ростовскую область с Украиной.

2. Расчлененный рельеф поселения способствует в значительной степени самоочищения, что обеспечивает устойчивость ландшафта к антропогенному воздействию. Следовательно - необходимо сохранить естественную орографию сельского поселения.

3. Необходимо взаимно увязать размещение сельхоз угодий с зонами рекреаций, т.е. рассмотреть пойму реки как зону благоприятную для отдыха населения и сохранить санирующие свойства реки.

4. С точки зрения планировочной организации поселения наиболее удобной территорией для дальнейшего развития, является территория между железной дорогой и автодорогой Ростов-Харьков.

3.4.2. Населенный пункт

Единственным населенным пунктом Покровского сельского поселения является село Покровское. Районный центр Неклиновского района – село  Покровское расположено в 25-ти км. к северу от г. Таганрога, на левом более высоком берегу реки Миус, протекающей с севера на юг и впадающей в Азовское море. Правый берег реки Миус представляет собой пойму шириной от 1.5 до 2.0 километров, которая периодически затопляется во время весенних паводков. Территория села вытянута вдоль берега реки с севера на юг примерно на 6.5 км, следуя изгибам реки. Рельеф территории населенного пункта довольно крутой с постепенным понижением к реке (средние уклоны от 6.0 до 2.0 %). Территория села рассечена шестью довольно глубокими балками, идущими с востока на запад, в сторону реки.

Особенности рельефа предопределили планировочную структуру населенного пункта.

1. Основу планировочного каркаса села Покровское составляют сложившиеся градостроительные оси, сформированные в направлении «север-юг»: река Миус, главная поселковая улица Ленина, железная и автомобильная дороги «г. Ростов-на-Дону- г. Харьков». Общественный центр села сложился на пересечении ул. Ленина с ул. Тургеневской, которые связывают его с внешними транспортными связями.  Главная пешеходная площадь образована административными зданиями и зданиями культурно-бытового назначения. К улицам Тургеневская и Ленина структурно «подвязаны» все остальные улицы и кварталы. Основная часть жилой застройки расположена к северу и югу от центра, между рекой Миус и железной дорогой «г. Ростов-на-Дону – Харьков». Восточнее железной дороги расположились кварталы новой усадебной жилой застройки, которые формируют новый планировочный район.

Наличие железной дороги затрудняет связь между центром поселка и формирующимся планировочным районом, а также между производственными зонами.

2. Жилая  застройка представлена преимущественно одноэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, составляющими 95.9 % жилого фонда села.

Зеленые насаждения общего пользования присутствуют в незначительном количестве в общественном центре.

Зеленые насаждения ограниченного пользования – на участках общественных зданий – детских садов, школ и т. д.

Кроме этого зеленые насаждения в населенном пункте  представлены фруктовыми садами на приусадебных участках, фруктовыми садами на северной и южной окраинах села и защитными полосами вдоль линии железной дороги.

3. Из зданий общественного назначения в селе Покровское имеются следующие: детский сад «Василек» на 72 места; детский сад «Аленушка» на 64 места; детский сад «Колосок» на 62 места; детский сад «Теремок» на 48 мест; две сельских  библиотеки; дом культуры и клуб СПХ «Миусский»; три общеобразовательных средних школы на 1249 учащихся, районная больница на 315 коек с поликлиникой на 500 посещений в смену. Кроме этого, имеются административные здания, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и др.

4. Промышленные зоны

Территории промышленно-складских и коммунальных предприятий сосредоточены в юго-восточной части села, в районе железно-дорожной станции. Отдельные мелкие предприятия расположены в центральной части села. При этом намечается реконструкция этих зон с частичным выносом отдельных предприятий на территории  сложившихся промышленных зон. Все сельскохозяйственные предприятия сосредоточены вдоль балки Соленая и находятся в неудовлетворительном состоянии. Санитарно-защитные зоны до жилой застройки, практически, отсутствуют.

5. Инженерное обеспечение.

Большая часть улиц в поселке имеет твердое покрытие проезжих частей и тротуаров, при этом значительная часть продолжает иметь неудовлетворительное благоустройство.

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации.

Село Покровское имеет централизованную систему водоснабжения. Основные расходы воды – хозяйственно-питьевые нужды населения, поливка зеленых насаждений, водопой домашнего скота и птицы.

Основным источником являются поверхностные воды реки Миус, где эксплуатируется водозабор со станцией очистки воды и другими водохозяйственными сооружениями. Мощность системы – 1000 м3 в сутки. Качество воды - удовлетворительное. Площадка водохозяйственных сооружений расположена в северной части населенного пункта.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции «Троицкое» 110/35/10 кВ, расположенной в с. Троицком, южнее с. Покровское. На территории с. Покровское расположены трансформаторные подстанции  10/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение жилой, обществ6нной и производственной застройки, а также уличное освещение.

Теплоснабжение – частично от локальных котельных на газовом и твердом топливе, в основном – от АОГВ.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, ГРП расположен в западной части.

Село Покровское  телефонизировано и радиофицировано.

Выводы:

- Функциональная схема села сложилась удачно и предыдущий генеральный план реализован практически полностью, однако исчерпал свои возможности, что привело к необходимости разработки генерального плана с новыми территориями для дальнейшего развития поселения.

- Территории для нового строительства определены в соответствии со «Схемой территориального развития юго-западного района Ростовской области» и экономическим прогнозом на расчетный срок.

- Наличие железной дороги предопределяет затруднения в сообщении жилых районов, таким образом, дальнейшее развитие планировочного каркаса связано с условием продолжения негативных последствий данного фактора в структуре населенного пункта.

- Комплексная оценка территории показала, что, для дальнейшего роста населенного пункта  необходимы новые участки. Наиболее приемлемой территорией для развития селитебной зоны определена территория, расположенная восточнее железной дороги.

- Культурно-бытовое обслуживание достаточно развито, однако при дальнейшем территориальном росте населенного пункта необходима организация подцентров обслуживания в новых районах.

6.  По результатам обследования промышленных зон установлено, что территории всех сельхозпредприятий используются крайне неэффективно, имеется значительное количество пустырей, пустующих зданий и сооружений, поэтому целесообразно уплотнение промышленных зон, поиск возможности их использования для формируемых участков предприятий малого бизнеса.

3.4.3. Население и демографический потенциал

Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития поселения. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения.

Численность постоянного населения Покровского сельского поселения на 01.01.2008 года составила 12788 человек или 14,7 % от общей численности населения Неклиновского района.

Сложившийся естественный прирост и миграция

в границах Покровского сельского поселения

Таблица  № 7

| Наименование показателя | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | В среднем за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 1.01 | 12885 | 12 845 | 12 730 | 12 732 | 12 788 | 12 796 |
| Родилось «+» | 112 | 102 | 113 | 138 | 91 | 111 |
| Умерло «-» | 187 | 197 | 180 | 181 | 115 | 172 |
| Естественный прирост («+», «-») | -75 | -95 | -67 | -43 | -24 | -61 |
| Прибыло «+» | 281 | 200 | 204 | 281 | 127 | 219 |
| Убыло «-» | 246 | 220 | 135 | 182 | 99 | 176 |
| Приток (отток) «+», «-» | +35 | -20 | +69 | +99 | +28 | +42 |
| Численность населения на конец года | 12 845 | 12 730 | 12 732 | 12 788 | 12 792 | 12 777 |

Общие тенденции сложившейся демографической ситуации характеризующейся спадом рождаемости и увеличением смертности, привели к резкому падению естественного прироста и к депопуляции населения (уровень смертности превысил уровень рождаемости).  Величина естественной убыли Покровского сельского поселения на 01.01.08 составила -1,9 ‰, в т.ч. рождаемость 7,1 ‰, смертность 9,0 ‰. Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста по поселению за 2004 – 2008гг приведена в табл.2.

Возрастной состав и структура населения

Покровского сельского поселения

Таблица  № 8

| № | Возрастные группы | Численность населения, чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая численность | 12788 | 100 |
| 2. | Дети: от 0 до 7 лет | 998 | 7,8 |
|  | от 7 до 15 лет. | 1943 | 15,2 |
| 3. | Трудоспособное население (в том числе от 16 до 18 лет) | 7061 | 55,2 |
| 4. | Население старше трудоспособного возраста | 2786 | 21,8 |

Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 55,2 % от общей численности населения Покровского сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всём районе существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников работающих без оформления трудовых отношений с работодателем достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживания, строительстве, сельском хозяйстве. Наличие теневого рынка трудовых ресурсов негативно сказывается на социально-экономическом развитии района и является одной из основных проблем, требующих решения в ближайшее время.

По данным сельской администрации из общей численности трудоспособного населения (7 061 человек) занято в производстве и обслуживании 3 900 человек        (55,2 %).

Существующая структура занятости населения

Покровского сельского поселения

Таблица  № 9

| № п/п | Показатели | Численность чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудовые ресурсы, из них занято: | 7 061 | 100,0 |
|  | в сельском хозяйстве; | 516 | 7,3 |
|  | в промышленности; | 400 | 5,7 |
|  | в строительстве; | 200 | 2,8 |
|  | предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки; | 200 | 2,8 |
|  | здравоохранение; | 800 | 11,3 |
|  | образование; | 500 | 7,1 |
|  | культурно-бытовое обслуживание | 200 | 2,8 |
|  | административные и финансовые учреждения; | 300 | 4,2 |
|  | прочие предприятия. | 300 | 4,2 |
|  | ИТОГО: занятых трудовой деятельностью | 3 900 | 55,2 |
| 2. | Не занятые трудовой деятельностью | 3 161 | 44,8 |

3.4.4. Промышленность

Промышленность Неклиновского района представлена в основном перерабатывающими предприятиями, производящими пищевые продукты, так как основной отраслью производства района составляет сельское хозяйство и животноводство, что дает возможность развивать перерабатывающую промышленность, обеспечивая ее местными ресурсами. При этом, Покровское сельское поселение имеет ряд других преимуществ. Близость таких городов, как Ростов-на-Дону и Таганрог, железной дороги и автомобильных трасс областного и федерального значения позволяет более интенсивно развиваться перерабатывающей промышленности, производить строительные материалы, расширять рынки сбыта производимой продукции.

Ниже приводится список промышленных предприятий, располагающихся на территории Покровского сельского поселения.

Таблица  №  10

| № п/п | Полное наименование предприятия | Форма собственности, владелец предприятия | Основные виды продукции в натуральном выражении | Среднесписочная численность работников, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Чехов» | частная | переработка молока | 12 |
| 2. | ООО «Неклиновское ХПП» | частная | приемка, сушка, отгрузка с/х продуктов, выпуск муки | 132 |
| 3. | ОАО «Неклиновскнефтепродукт» | частная | пр-во нефтепродуктов | 12 |
| 4. | ООО «Орион» | частная | производство красок, лаков, эмалей и связанных с ними продуктов | х |
| 5. | ООО «Протех» | частная | пр-во сухих бетонных смесей | х |
| 6. | МУП «Неклиновскрайгаз» | муниципальная | распределение газообразного топлива | х |
| 7. | Неклиновский УЧ-ФЛ ООО «Ростоврегионгаз» | частная | распределение газообразного топлива | х |
| 8. | ОАО «Ростовгазсервис» | частная | распределение газообразного топлива | х |
| 9. | МУП «Неклиновский водопровод» | муниципальная | сбор, очистка и распределение воды | х |
| 10. | ЗАО «Типография» | частная | полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области | 7 |
|  | ИТОГО: | х | 400 |

Согласно условному балансу, производство подсолнечника в поселении превышает необходимый для местных потребителей уровень в 4,5 раза, зерна в 7 раз, картофеля в 1,3 раза, овощей в 1,2 раза. Поэтому столь динамичное развитие АПК во многом происходит благодаря развитому малому предпринимательству, т.к. большая часть производимой продукции приходится на многочисленные и равномерно распределенные частные пекарни и цеха по производству подсолнечного масла, обработке зерна, молока, мяса, рыбы.

Среди предприятий по производству пищевой продукции также выделяется вновь введенное предприятие ООО «Чехов», занимающееся производством сыров жирных (включая брынзу), которое нарастило объем производства продукции за счет введения в эксплуатацию двух молоковозов, полученных по результатам открытого конкурса за счет средств областного бюджета. Так, в отчетном периоде произведено и отпущено сыров 62,3тн на 5,9млн.руб., что составило 523,5% от аналогичного показателя за 2005г.

Основным представителем производства и распределения электроэнергии, газа и воды является крупное предприятие МУП «Неклиновский водопровод».

Производством кокса и нефтепродуктов занимается ОАО «Неклиновскнефтепродукт».

В текстильном и швейном производстве функционирует ООО «Неклиновский промышленный комбинат» по производству верхней одежды.

В химическом производстве занято ООО «Орион», производящее лакокрасочную продукцию.

Основным видом деятельности целлюлозно-бумажного производства является выпуск газет.

Численность работников, занятых на промышленных предприятиях поселения, составляет 400 человек.

Производство важнейших видов промышленной продукции

Неклиновского района в натуральном выражении

Таблица №11

| Перечень видов продукции | Ед. измерения | 2006 год | 2005 год | Прирост, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство пищевых продуктов |  |  |  |  |
| - Мясо, включая субпродукты первой катего- рии | тыс.тн | 1,4 | 1 | 140,0 |
| - Колбасные изделия | тн | 337 | 242 | 139,3 |
| - Масло животное | тн | 60 | 58 | 103,4 |
| - Сыры жирные (включая брынзу) | тн | 62,3 | 11,9 | 523,5 |
| - Масла растительные | тыс.тн | 3,0 | 1,9 | 157,9 |
| - Рыба охлажденная | тыс.тн | 1 591 | 1 827 | 87,1 |
| - Филе мороженное | тн | 1 707 | 1 904 | 89,7 |
| - Рыба сушено-вяленая | тн | 89 | 57 | 156,1 |
| - Мука | тн | 4979 | 3161 | 157,5 |
| - Крупа | тн | 189 | 62 | 304,8 |
| - Комбикорма | тн | 1085 | 909 | 119,4 |
| - Хлеб и хлебобулочные изделия | тн | 5528 | 3890 | 142,1 |
| - Кондитерские изделия | тн | 80,8 | 75,1 | 107,6 |
| Текстильное и швейное производство |  |  |  |  |
| - Наплечные и нарукавные знаки | шт. | 403 | - | - |
| Деревообрабатывающее производство |  |  |  |  |
| - Блоки оконные | тыс.м2 | 2,85 | - | - |
| - Блоки дверные | тыс.м2. | 9,01 | - | - |
| Целлюлозно-бумажное производство |  |  |  |  |
| - Газеты | млн.шт. | 1,5 | 1,4 | 107,1 |
| Химическое производство |  |  |  |  |
| - Лакокрасочные материалы | тн | 40 | 38 | 105,3 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
| - Кирпич строительный | млн.шт.усл. | 4 160 | 3 506 | 118,7 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
| - Теплоэнергия отпущенная - всего | тыс. Гкал | 10,1 | 9,2 | 109,8 |

3.4.5. Сельское хозяйство

Природно-климатические условия территории Неклиновского района благоприятны для развития сельского хозяйства и характеризуются достаточной продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации. Район входит Приазовскую природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства области, характеризующуюся сочетанием интенсивного земледелия с развитым животноводством.

В сельском хозяйстве Покровского сельского поселения сформировались следующие группы товаропроизводителей по отчету (на 01.01.2008 г.):

Таблица №12

|  | К-во, шт. | Общая площ., га | в том числе, га | Посевная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пашни | из нее орошаемой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сельхозпредприятия | 1 | 7 394,0 | 6004,0 | - | 4 494,0 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 4 | 785,9 | 585,9 | - | 527,0 |
| Личные подсобные хозяйства | 4813 | 641,0 | 373,0 | - | 494,0 |
| ИТОГО: | 4 818 | 8 820,9 | 6 962,9 | - | 5 515,0 |

Из общего числе товаропроизводителей наиболее крупным является сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Миусский» с общей площадью землепользования 7394 га (65,8 % к общей площади землепользования), в том числе:

пашни – 6004 га,

многолетних насаждений – 23 га,

пастбищ – 836 га,

прочих -531 га.

Также на территории поселения осуществляют свою деятельность 4 крестьянских (фермерских) хозяйства с общей площадью землепользования 785,9 га:

- ООО КФХ «Лель» (371 га),

- ООО «Арго» (177 га),

- ООО «Дон сервис» (165,9 га),

- Агрофирма «Радуга» (72 га).

Показатели сельского хозяйства по категориям хозяйств Покровского сельского поселения представлены в таб.13.

Основные показатели сельского хозяйства

Покровского сельского поселения на 01.01.2008г. (по категориям)

Таблица №13

| Показатели | Все категории хозяйств | Сельхоз- пред- приятия | Фермеры | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измерения | Сущ. положение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посевная площадь |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | га. | 5 515 | 4 494 | 527 | 494 |
| Зерновые и зернобобовые | га. | 3 130 | 2 780 | 350 | - |
| Технические культуры, | га. | 1 324 | 1 234 | 90 | - |
| в т.ч.: подсолнечник | га. | 1 320 | 1 230 | 90 | - |
| сахарная свёкла | га. | 4 | 4 | - | - |
| -Картофель | га. | 350 | - | 18 | 332 |
| -Овощи | га. | 189 | 15 | 14 | 160 |
| -Бахчевые | га. | 59 | 55 | 2 | 2 |
| -Кормовые культуры | га. | 463 | 410 | 53 | - |
| Многолетние насаждения | га. | 250 | 23 | - | 227 |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот, | гол. | 624 | 466 | 10 | 148 |
| в т.ч.: коровы, | гол. | 280 | 197 | 4 | 79 |
| овцы и козы, | гол. | 66 | - | 8 | 58 |
| птица (в т.ч. куры-несушки), | гол. | 17 960 (12 580) | - | 260 (180) | 17 700 (12 400) |
| лошади, | гол. | 80 | 73 | - | 7 |
| пчёлы, | семей | 404 | 50 | - | 354 |
| свиньи. | гол. | 1 858 | 1 274 | 64 | 520 |
| Валовое производство: |  |  |  |  |  |
| зерно (в весе после доработки); | тонн | 10 559 | 9 339 | 1 260 | - |
| картофель; | тонн | 3 454 | - | 154 | 3300 |
| овощи; | тонн | 1774 | 194 | 180 | 1400 |
| сахарная свёкла; | тонн | 570 | 570 | - | - |
| молоко; | тонн | 819 | 404 | 20 | 395 |
| мясо (жив. вес / уб. вес); | тонн | 228,8/156,5 | 98 | 17,2 | 113,6 |
| мёд; | тонн | 8,1 | 1 | - | 7,1 |
| - яйца; | тыс.шт. | 3 043 | - | 43 | 3 000 |
| - фрукты, виноград и др.; | тонн | 1 785 | 165 | - | 1620 |
| - подсолнечник | тонн | 2 170 | 2 000 | 170 | - |

По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является хорошо освоенной. Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято       9962,2 га или 88,6 % территории поселения (по району –  84,4 %, по области – 84,6 %), распаханность сельхозугодий – 81,3% (по району –  84,2 %, по области – 67,5%) удельный вес пашни – 72% (по району – 71 %, по области – 57%).

Климатические условия поселения особо благоприятны для возделывания зерновых, технических и кормовых культур, картофеля, овощей, плодово-ягодных культур.  Одной из приоритетных товарных культур в хозяйствах поселения является подсолнечник.

Динамика урожайности сельскохозяйственных культур

в хозяйствах всех категорий , ц/га.

Таблица №14

| №№ п/п | Наименование культур | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1997 г. | 2000 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Зерновые и зернобобовые (после доработки) | 21,4 | 20,3 | 30,8 | 17,0 | 38,1 | 35,6 |
| 2 | Семена подсолнечника (в весе после доработки) тыс.тонн | 12,7 | 14,2 | 15,8 | 18,4 | 17,7 | 19,8 |
| 3 | Овощи | 107,8 | 108,0 | 120,9 | 140,3 | 111,8 | 99,3 |
| 4 | Картофель | 64,9 | 57,0 | 28,7 | 23,4 | 25,4 | 85,4 |
| 5 | Плодово-ягодные культуры | 22,0 | 17,4 | 10,5 | 43,3 | 41,6 | 71,5 |

Основными направлениями животноводства являются молочное скотоводство, птицеводство, свиноводство.

Структура производства основных видов продукции по категориям

хозяйств (% от хозяйств всех категорий) сельского поселения

Таблица  № 15

| Наименование | Сельхозпредприятия | Крестьянские (фермерские) хозяйства | ЛПХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зерно | 88 | 12 | - |
| Картофель | - | 4 | 96 |
| Овощи | 11 | 10 | 79 |
| Молоко | 50 | 2 | 48 |
| Мясо | 43 | 8 | 49 |
| Яйца | - | 2 | 98 |
| Фрукты | 9 | - | 91 |
| Подсолнечник | 92 | 8 | - |

Валовое производство с/х продукции во всех категориях хозяйств

Покровского сельского поселения

Таблица  № 16

|  | Един. измер. | Валовое производство | Производство продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 га с/х угодий (9962,2 га) | на душу населения (12788 ч.) | Примечание |
|  |  |  |  | физиологич. норма потребления | фактич. производство |  |
| Зерно | т | 10 559 | 1,06 | 0,117 | 0,826 | товарная продукция |
| Картофель | т | 3 454 | 0,35 | 0,117 | 0,270 | - “ - |
| Овощи | т | 1774 | 0,18 | 0,076 | 0,139 | - “ - |
| Молоко | т | 819 | 0,08 | 0,390 | 0,064 | собств. потребление |
| Мясо (уб. в.) | т | 156,5 | 0,01 | 0,078 | 0,012 | - “ - |
| Яйца | тыс.шт. | 3 043 | 0,31 | 0,290 | 0,24 | - “ - |
| Фрукты | т | 1 785 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | товарная продукция |
| Подсолнечник | т | 2 170 | 0,22 | 0,038 | 1,17 | - “ - |

Уровень производства с/х продукции в настоящее время удовлетворяет потребность населения в таких продуктах питания, как: зерно, картофель, овощи, фрукты и подсолнечник – на 100%, яйца – на 83 %, мясо – на 15%, молоко – на 16 %.

Сравнительные показатели производство сельскохозяйственной продукции на душу населения района (кг/год, шт/год)

Таблица №17

| №№ п/п | Показатели | Приходится на душу населения | Физиологическая норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | область | Район (место в области по производству) | Покровское сельское поселение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мясо (убойный вес) | 58 | 34,0 (9) | 12 | 78 |
| 2 | Молоко | 203 | 400 (5) | 64 | 390 |
| 3 | Яйца | 298 | 2100 (1) | 240 | 290 |
| 4 | Картофель | 148 | 400 (4) | 270 | 117 |
| 5 | Хлебопродукты (зерно) | 1498 | 3 000 (6) |  | 117 |
| 6 | Подсолнечник | 337 | 600 (10) |  | 38 |
| 7 | Овощи (местного производства) | 122 | 350 (7) | 139 | 76 |
| 8 | Приходится на 1 жителя (га): |  |  |  |  |
| 9 | Сельхозугодия | 1,9 | 2,0 | 0,8 |  |
| 10 | Пашня | 1,3 | 1,7 | 0,6 |  |

По данным условного баланса производства и потребления, для населения Покровского сельского поселения необходимо завозить более 700 тонн молочных продуктов, более 800 тонн мяса, 600 тыс. шт. яиц (за счет внутрирайонного распределения).

Из поселения можно вывозить (по данным условного баланса):

Зерно – 9063 тонны,

Подсолнечник – 1684 тонны,

Картофель – 1958 тонн,

Овощи – 802 тонны,

Фрукты – 762 тонны.

Обеспеченность пашней на 1 человека здесь меньше требуемого общепринятого показателя – 0,6га (по району – 1,7 га, по области-1,3га),  требуемая принятая норма-0,8га.

В ы в о д ы:

Благоприятные климатические условия позволяют выращивать на территории поселения различные виды зерновых, овощных, технических и плодовых культур. Сельскохозяйственное производство характеризуется сочетанием интенсивного земледелия с животноводством (молочное скотоводство, птицеводство, свиноводство).

Дальнейшее развитие с/х производства зависит от чёткой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночного ориентированного аграрного сектора экономики решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и других вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства.

Существующей мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий может стать и создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов, кафе-ресторанов и пр., а также создание агрохолдингов (вертикальных интегрированных компаний - цепочка: земля-производство-реализация через сеть магазинов, кафе и пр.).

За последние годы наблюдается снижение материально-технической обеспеченности сельскохозяйственных предприятий.

Износ сельхозтехники всех видов составляет 60-80%, обеспеченность техникой и кадрами - низкая.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, мяса, зерна, овощей, картофеля, технических культур и кормов для животноводства соответствует природно-экономическим условиям поселения и сохраняется на перспективу.

Однако следует отметить, что поселение имеет резервы для развития сельского хозяйства за счет улучшения существующих сельхозугодий и повышения агротехнического уровня производства, внедрения новейших технологий производства.

3.4.6 Транспорт

Расположение Покровского сельского поселения Неклиновского муниципального района, в юго-западной части области, в достаточной близости к городским округам    «г. Ростов-на-Дону» и «г. Таганрог», а также размещения в западной в северо-восточной части Ростовской агломерации, создает выгодные условия для развития транспортной инфраструктуры.

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории Покровского сельского поселения осуществляются автомобильным  и железнодорожным транспортом.

Территорию Покровского сельского поселения пересекают железная дорога, автодороги межмуниципального и местного значения. Главные из них:

- железная дорога «г. Ростов-на-Дону – Харьков», протяженностью в пределах поселения 7,8 км, находящаяся в федеральной собственности и являющаяся составной частью когда-то общесоюзной железнодорожной сети;

- автодорога межрегионального значения «г. Ростов-на-Дону – г. Харьков, проходящая по заданной части поселения и автодорога межрегионального значения «г. Ростов-на-Дону – Таганрог» общей протяженностью 30,0 км;

- автомобильные дороги муниципального значения – 28,4 км;

Автодороги имеют асфальтобетонное, щебёночное, тырсовое и грунтовое покрытие.

Общее протяжение автодорог общего пользования в границах поселения составляет 58,4 км.

Дорожную сеть общего пользования межмуниципального значения на территории Покровского сельского поселения обслуживает «Ростовуправтодор».

Остальные дороги находятся в ведении муниципального образования «Покровское сельское поселение».

Железная дорога находится в ведении Управления Северо-Кавказской железной дороги.

В Неклиновском районе действует разветвленная сеть пригородных и междугородных автобусных маршрутов. Эти маршруты обслуживают передвижение  в том числе населения Покровского сельского поселения в центр области, к железнодорожным станциям и автовокзалам.

Помимо этого, через поселение проходят транзитные маршруты, связывающие Ростов-на-Дону с другими районами области, а также с  соседними областями РФ.

Имеется 2 внутрипоселковых маршрута, протяженностью 10 и 6 км соответственно. Количество перевозимых пассажиров – 68 014 чел. и 216 600 чел. в год.

3.4.7. Инженерная инфраструктура

Территория сельского поселения достаточно насыщена инженерными коммуникациями, носящими, как транзитный характер, так и обеспечивающими населенные пункты и производственные и промышленные зоны Неклиновского района, и Покровского сельского поселения, в частности.

Данная ситуация дает возможность сделать вывод о потенциальной возможности задействовать часть имеющихся мощностей для обеспечения перспективных нагрузок по электро- и газоснабжению.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются для с. Покровское поверхностные воды реки Миус, где эксплуатируется водозабор со станцией по очистке воды, размещённые в населённом пункте, в составе водохозяйственных сооружений, с разводкой водопроводными сетями по улицам, общей мощностью до 1000 м3/сут.

Водозаборный комплекс находится, в основном, в удовлетворительном состоянии. Из общего числа жителей с. Покровское часть обеспеченных централизованным водоснабжением используют водонагреватели на газовом топливе, а также часть используют водозаборные колонки Часть жителей пользуются придомовыми колодцами.

При этом данную систему водоснабжения нельзя охарактеризовать как источник перспективного водоснабжения для с. Покровское и на перспективу предусматривается использование группового водозабора.

Существующее положение по водоотведению характеризуется как неудовлетворительное: централизованная система канализования хозяйственно-бытовых стоков практически отсутствует, т. к. существующие очистные сооружения очищают локальные объекты. Система водоотведения  ливневых стоков отсутствует.

В перспективе целесообразно развивать сеть локальных очистных сооружений, а также разместить централизованные очистные сооружения в южной части села.

В настоящее время санитарная очистка территорий всех населённых пунктов осуществляется сбором твёрдого мусора и вывозом его на полигон ТБО г. Таганрога. Имеет место использование стихийных свалок.

На перспективу необходимо строительство нового полигона твердых бытовых отходов, единого для всех сельских поселений Неклиновского района.

Электроснабжение потребителей Покровского сельского поселения осуществляется от сетей бывшего ОАО РАОЕС.

Потребители сельского поселения запитываются от электроподстанций 10/0,4 кВ, расположенных по территории с. Покровское, которые в свою очередь запитаны отходящими ЛЭП 10 кВ от электроподстанции 110/35/10 кВ, расположенной в с. Троицкое Неклиновского района, в его южной части.

На территории населенного пункта имеются сети наружного освещения.

Теплоснабжение потребителей Покровского сельского поселения децентрализованное. На территории жилых, общественных и производственных зон имеется несколько локальных котельных на газовом и твёрдом топливе. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе.

На перспективу планируется переход на газовое топливо, реконструкция существующих тепловых сетей и котельных.

Газифицированы практически все жилые и общественные объекты населённого пункта, а также ряд промышленных предприятий. Намечается газифицировать жилую застройку во вновь застраиваемых частях населённых пунктов.

Газоснабжение поселения осуществляется от газопроводов высокого давления ОАО «Мострансгаз», посредством межпоселковых сетей. ГРП расположен в западной части населенного пункта.

Намечено дальнейшее развитие сети газопроводов среднего давления от ГРП.

На территории Неклиновского района действуют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, сотовая подвижная связь, почтовая связь. Охват населения телевизионным и радиовещанием составляет порядка 90%. Услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи представляют 5 операторов. Число абонентов операторов СПС постоянно растет.

Растет также число абонентов стационарной сети, ведется модернизация сетей с переходом на цифровизацию.

В перспективе имеется возможность 100% охвата населения и предприятий всеми видами телекоммуникационных услуг.

3.4.8. Прочие коммунальные и инженерные сооружения

На территории Покровского сельского поселения размещается 1 кладбища – в селе Покровском, действующее.  Для действующего кладбища есть возможность организации санитарно-защитной зоны.

На территории поселения, в районе животноводческих ферм имеются ямы Беккери для захоронения животных.

3.4.9. Резервные площадки нового строительства

По результатам комплексной оценки территории, предложений руководства местного муниципального органа и администрации Неклиновского района, инвестиционных компаний, руководства действующих предприятий выявлены площадки перспективного территориального развития жилых, общественных, рекреационных, производственно-коммунальных и др. функциональных зон. Такими территориями определены в селе Покровском следующие: участки восточнее жилой застройки и застраиваемые, до автомагистрали «г. Ростов-на-Дону – г. Харьков» и в северной части села, для развития селитебной зоны, а также участки южнее и восточнее сложившейся промзоны площадью ______ для развития промышленной и коммунально-складской зоны и размещения малых предприятий.

Территория рекреационной зоны, предполагаемая к развитию в селе Покровском, располагается западнее сложившейся селитебной зоны до р. Миус. Участок перспективной промышленной зоны выбран восточнее селитебной зоны села, от автомобильной дороги на Украину (территория промзоны в границу населённого пункта не включена).

3.4.10. Выводы по градостроительной ситуации и

экономическому потенциалу

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ территории по следующим факторам:

- современное градостроительное состояние территории;

- агроклиматические условия;

- оценка сельскохозяйственных земель;

- оценка промышленного потенциала;

- анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития экономики;

- оценка транспортной и инженерной инфраструктур;

- анализ состояния современной природной среды;

- инженерно-строительные условия.

Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития Покровского сельского поселения:

- в части развития жилых зон, в т.ч. инвестиционными компаниями;

- в части размещения новых промпредприятий – имеются предложения по размещению производственных и логистических предприятий для малого предпринимательства и развитию коммунально-складского хозяйства;

- есть возможность формирования благоприятной рекреационной зоны;

- динамично развивается транспортная инфраструктура, «подвязанная» на реконструируемую автотрассу областного значения «Самбек - М-Курган – Куйбышево – Синявское», а также предназначаемую к строительству автомагистраль межрегионального значения «Миусский порт – Шахты – Волгодонск – Элиста», увязываемую с федеральной автомагистралью М-4 «Дон»;

- в отношении возможности увеличения расходов воды и мощности энергоносителей.

Покровское сельское поселение входит в состав территории «Юго-западного района Ростовской области» и является территорией приоритетного развития.

Покровское сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако, уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности населения поселения в таких продуктах питания, как молоко, мясо, яйца.

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства зависит от четкой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно ориентированного аграрного сектора экономики и решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и др. вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства.

В настоящее время слабо еще развиты кредитная система, система страхования, экспортная инфраструктура, системы информационной и консультационной службы для сельского хозяйства. Решение проблем тесно связано с развитием институтов в агропродовольственном комплексе.

Возможно, в результате проведения в жизнь «национального проекта», ряд проблем будет исключен.

Дальнейшее развитие промышленного производства Покровское сельского поселения неразрывно связано с развитием инфраструктуры.

На градостроительную ситуацию Покровского сельского поселения может оказать содействие строительство в районе нового межрегионального порта «Миусский» в части развития логистических комплексов, увеличение числе рабочих мест и, соответственно, миграционных потоков трудоспособного населения как в районе строительства, так и на территории сельского поселения.

4. ГИПОТЕЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

4.1. Бюджет Покровского сельского поселения

В основу распределения общегосударственных денежных ресурсов между звеньями бюджетной системы заложены принципы самостоятельности местных бюджетов, их государственной финансовой поддержки. Исходя из этих принципов, доходы местных бюджетов формируются за счет собственных и регулирующих источников доходов.

До 2008 года бюджет поселения формировался на районном уровне и включал в себя затраты на оплату труда работников бюджетных служб (администрации, коммунального хозяйства, социальной сферы и др.).

В 2008 году бюджет сельского поселения сформирован за счет местных закрепленных и регулирующих налогов, аренды и продажи земли.

Сумма доходной части бюджета за 2008 год – 44437,9 тыс. руб., в т. ч. доходы, сформированные на местном уровне:

- налоговые 				15 652,6 тыс. руб. (35,2 %);

- неналоговые 			751 тыс. руб. (1,7 %);

- безвозмездные поступления  	28034,3 (63,1%).

Структура доходов бюджета Покровского сельского поселения

в 2008 году

Таблица  № 18

| № п/п | Показатели | На 2008 г. (тыс.руб.) | Структурное соотношение, % | В расчете на душу населения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доходы | 15 652,6 | 35,2 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Налоги на прибыль, доходы | 7 598,5 | 17,1 | 594,2 |
|  | - налоги на доходы физических лиц | 7 598,5 | 17,1 | 594,2 |
| 1.2. | Налоги на совокупный доход | 845,8 | 1,9 | 66,1 |
|  | - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной сис- темы налогообложения | 764,5 | 1,7 | 59,8 |
|  | единый сельскохозяйственный налог | 81,3 | 0,2 | 6,4 |
| 1.3. | Налоги на имущество | 7 208,3 | 16,2 | 563,7 |
|  | - налоги на имущество физичес- ких лиц | 1 934,8 | 4,4 | 151,3 |
|  | - транспортный налог | 1 323,3 | 3,0 | 103,5 |
|  | - земельный налог | 3950,2 | 8,9 | 308,9 |
| 2. | Доходы от предпринимательской деятельности и иной, приносящей доход, деятельности | 751,0 | 1,7 |  |
| 3. | Безвозмездные поступления | 28034,3 | 63,1 |  |
| 4. | ВСЕГО ДОХОДОВ: | 44437,9 | 100 | 3475,0 |

В бюджет муниципального района подлежат зачислению налоговые доходы от следующих местных налогов:

- земельного налога – по нормативу 100 %

- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 %.

В бюджет муниципального района подлежат зачислению налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов:

- налог на доходы физических лиц по нормативу 20 %;

- налог на доходы физических лиц взимаемого на межселенных территориях, по нормативу 30 %;

- единого налога на вменяемый доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 90 %;

- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30 %;

- единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на межселенных территориях – по нормативу 60 %.

Собственные доходы являются основным источником формирования бюджета поселения, их удельный вес в 2008 г. составил 35,2 %.

Главные стороны деятельности местных органов власти – разработка и осуществление планов экономического и социального развития на подведомственной им территории. Возрастание расходов связано с новым строительством и с повышением уровня затрат на содержание объектов жилищно-коммунального и культурно-бытового назначения.

Направление использования средств бюджета Покровского поселения характеризуют данные таблицы № 12. В 2008 году бюджет поселения закрывался с текущим дефицитом. Как видно из таблицы, основная расходная часть бюджета поселения ориентирована на решение вопросов, связанных с местным самоуправлением, жилищно-коммунальным хозяйством.

Структура расходов бюджета Покровского сельского поселения

в 2008 году

Таблица  № 19

| № п/п | Показатели | Всего на 2008 г. (тыс.руб.) | Структурное соотношение в % | В расчете на душу населения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Местное самоуправление | 5453,1 | 12,0 | 426,4 |
| 2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5,8 | 0,01 | 0,5 |
| 3. | Национальная экономика | 36,1 | 0,1 | 2,8 |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 678,3 | 81,0 | 2 868,2 |
| 5. | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 40,0 | 0,1 | 3,1 |
| 6. | Социальная политика | 134,5 | 0,3 | 10,5 |
| 7. | Межбюджетные трансферты | 2 939,8 | 6,5 | 229,9 |
| 8. | ВСЕГО РАСХОДОВ: | 45 287,6 | 100 |  |

Выводы:

За прошедшие годы в Неклиновском районе были осуществлены определенные шаги в создании единых принципов формирования доходов бюджета и в настоящее время Покровское сельское поселение обеспечено на 35,2 % собственными доходами.

Вместе с этим, необходимо отметить, что экономический рост, создание условий экономического благоприятствования будут способствовать стабилизации и совершенствованию бюджетного процесса как всего района, так и Покровского сельского поселения за счет привлечения в поселение новых инвесторов.

Гипотеза изменения структуры бюджета

На перспективу намечается тенденция общего увеличения налоговых поступлений за счет налога на доходы физических лиц  (увеличение численности трудоспособного населения; повышение уровня заработной платы), земельного налога (закрепление земель в собственности) и налога на имущество (строительство новых объектов на территории предприятий).

Предусмотрен переход к налогообложению земельных участков в зависимости от их кадастровой стоимости, что вызовет увеличение доходов в бюджет всех уровней.

Налоговые поступления предусматривается направлять, в основном, на решение социальных вопросов.

Структура неналоговых поступлений будет изменяться увеличением доли арендных платежей.

4.2. Сельское хозяйство и промышленность.

Перспектива развития сельского хозяйства определена, исходя из сложившихся экономических и природных условий, на основании анализа динамики современного состояния и достижений сельскохозяйственной науки.

При этом использованы следующие материалы:

- Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области (2007 г.);

- Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанная ФГУП РосНИПИУрбанистики;

- Федеральные законы и Постановления Правительства Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации и др.

Основными направлениями развития сельского хозяйства на территории поселения являются: восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, обеспечивающего продовольственную безопасность области, уменьшение ее продовольственной зависимости от других регионов.

Задачи перспективного развития сельского хозяйства:

- увеличение обеспеченности местного населения основными продуктами питания собственного производства (цельное молоко, мясо);

- производство экологически чистой продукции;

- стимулирование рационального использования земель;

- развитие инновационной деятельности, внедрение новых технологии, техники, организации труда и управления, основанных на использовании достижений науки и передового опыта;

- расширение ассортимента и производства продукции с длительными сроками хранения, выпуск конкурентоспособной, качественной продукции;

- создание благоприятного инвестиционного климата.

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства, может быть, достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов, создании агрохолдингов и пр. При «неблагоприятных» условиях развития (дальнейший упадок сельхозпредприятий, инвестиций нет, законодательной базы нет, существующие законы и постановления «не работают», хозяйства экономически несостоятельны и пр.) обеспечение населения продуктами питания будет происходить только за счет личных подсобных хозяйств и небольшого количества крепких фермерских хозяйств; доля ввозимых продуктов увеличится.

Потребность в продуктах питания на расчетный срок

по  Покровскому  сельскому поселению

Таблица № 20

| №№ п/п | Наименование | Норма потребления, кг/чел. | Годовая потребность, т (на 17 600чел.) | Источник обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлебопродукты в переводе на зерно | 117 | 2059,2 |  |
| 2 | Хлеб печеный | 124 | 2182,4 |  |
| 3 | Макаронные изделия | 4,4 | 77,4 |  |
| 4 | Крупы и бобовые | 14,6 | 257 |  |
| 5 | Картофель | 117 | 2059,2 | собств. пр-во |
| 6 | Овощи, включая консервы | 76 | 1337,6 | собств. пр-во |
| 7 | Фрукты и свежие ягоды | 80 | 1408 | собств. пр-во |
| 8 | Сухофрукты | 3,6 | 63,4 | х |
| 9 | Сахар | 38 | 668,8 | ввоз |
| 10 | Растительное масло (подсолнечник) | 13(38) | 228,8 (668,8) |  |
| 11 | Мясо и мясопродукты | 78 | 1372,8 | 34 % собств. пр-во |
| 12 | Колбаса | 18 | 316,8 | ввоз |
| 13 | Рыба и рыбопродукты | 23,7 | 417,2 |  |
| 14 | Молоко и молочные продукты | 390 | 6864 |  |
|  | в т. ч. цельное и кислое | 120 | 2112 |  |
| 15 | Яйца | 290 шт. | 5104 |  |

Структура посевных площадей  принята в соответствии с рекомендуемой системой ведения хозяйства области для Приазовской зоны. Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению. к существующим земельным угодьям.

В результате применения научно-обоснованной системы земледелия, производство продукции к расчётному сроку может увеличиться: производство зерна – в 1,2 раза, овощей – в 1,6 раза,  картофеля – в 1,1 раз.

Стратегическое направление развития – производство продовольственного зерна (сильных, ценных сортов), производство фуражного зерна, переработка зерна на местах в населенных пунктах силами сельхозпредприятий (сушка, переработка в муку, мини-хлебоперкарни, мини-цеха, по производству комбикормов и пр.), сбор и переработка продукции личных подсобных хозяйств.

Очень важно внедрение новых технологий с использованием высокоурожайных сортов.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: мясо-молочное скотоводство, птицеводство, свиноводство. Необходима покупка племенного скота для восстановления и улучшения генофонда стада. В рамках выполнения программы реализации национального проекта в направлении «Ускоренное развитие животноводства» планируется закупить племенных нетелей и племенной ремонтный молодняк свиней, племкроссы птицы.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится.

Функционирование личных подсобных хозяйств (ЛПХ) должно осуществляться при оказании активной государственной поддержки с учётом их большой не только

экономической, но и социальной значимости для области. Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

- организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;

- создание кооперативных и частных МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- приобретение списанной техники и её ремонт и пр.

Основные показатели развития сельского хозяйства

Покровского сельского поселения на расчетный срок

(по категориям хозяйств)

Таблица № 21

| Показатели | Единица измерения | Все категории хозяйств | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельхоз- предприятия | Фермеры | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посевная площадь – всего, в том числе: | га | 5 900 | 4 820 | 560 | 520 |
| зерновые и зернобобовые | га | 3 320 | 2 950 | 370 | - |
| технические культуры – всего, | га | 870 | 800 | 70 | - |
| в т. ч. подсолнечник | га | 860 | 790 | 70 | - |
| картофель | га | 378 | - | 20 | 358 |
| овощи | га | 198 | 20 | 18 | 160 |
| бахчевые | га | 59 | 55 | 2 | 2 |
| кормовые культуры | га | 1075 | 995 | 80 | - |
| Многолетние насаждения | га | 250 | 23 | - | 227 |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | гол. | 778 | 600 | 16 | 162 |
| в т. ч. коровы | гол. | 341 | 250 | 6 | 85 |
| Овцы и козы | гол. | 81 | - | 11 | 70 |
| Птица (в т. ч. куры-несушки) | гол. | 18300(15210) | - | 300 (210) | 18 000(15 000) |
| Лошади | гол. | 87 | 80 | - | 7 |
| Пчелы | семей | 550 | 70 | - | 480 |
| Свиньи | гол. | 2150 | 1400 | 100 | 650 |
| Валовое производство | тонн |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тонн | 12 630 | 11 220 | 1410 | - |
| Подсолнечник | тонн | 1 720 | 1 580 | 140 | - |
| Картофель | тонн | 3 640 | - | 200 | 3 440 |
| Овощи | тонн | 2750 | 290 | 260 | 2200 |
| Молоко | тонн | 1705 | 1250 | 30 | 425 |
| Мясо (жив. вес /уб. вес) | тонн | 462 (341) | 300 (216) | 27(21) | 135 (104) |
| Мед | тонн | 11 | 1,4 | - | 9,6 |
| Яйца | тыс. шт. | 4410 | - | 60 | 4 350 |
| Фрукты, виноград и др. | цн | 1785 | 165 | - | 1 620 |

Баланс производства и потребления сельскохозяйственной

продукции по Покровскому сельскому поселению

Таблица № 22

| Наименование продукции | Валовое производство, т | Потребность | +избыток -недостаток | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Современное состояние (12 788 чел.) |
| Зерно | 10 559 | 1 496 | +9 063 | в 7 раз |
| Подсолнечник | 2 170 | 486 | +1 684 | в 4,5 раз |
| Картофель | 3 454 | 1 496 | +1958 | в 2,3 раза |
| Овощи | 1 774 | 972 | +802 | в 1,8 раз |
| Фрукты, ягоды, виноград | 1 785 | 1 023 | +762 | в 1,7 раз |
| Мясо и мясопродукты (уб. вес) | 228,8 (156,5) | 998 | -841,5 | 15% |
| Молоко цельное | 819 | 1 535 | -716 | 16% |
| Яйца, тыс. шт. | 3 043 | 3 709 | -666 | 83% |
| Расчетный срок (17600 чел.) |
| Зерно | 12 630 | 2 059,2 | +10 570,8 | в 6 раз |
| Подсолнечник | 1 720 | 668,8 | +1051,2 | в 2,6 раза |
| Картофель | 3 640 | 2 059,2 | +1 580,8 | в 1,8 раз |
| Овощи | 2 750 | 1 337,6 | +1 412,4 | в 2 раза |
| Фрукты, ягоды, виноград | 1 785 | 1408 | +377 | в 1,3 раза |
| Мясо и мясопродукты (уб. вес) | 462 (341) | 1 372,8 | -1 031,8 | 25% |
| Молоко цельное | 1 705 | 2 112 | -407 | 81% |
| Яйца, тыс. шт. | 4 410 | 5 104 | -694 | 86 % |

Развитие промышленности Покровского сельского поселения на перспективу согласовывается с основными целевыми программными документами Ростовской области («Схемы территориального планирования Ростовской области») и основными направлениями реализации промышленной политики района («Концепция Стратегического плана развития Неклиновского района Ростовской области»). В первую очередь, это совершенствование нормативно-правовой базы, создание благоприятного социально-экономического климата для предпринимателей, развитие эффективного производства, повышение конкурентоспособности товаропроизводителей, привлечение инвестиций.

В расчетный период Неклиновский район сохранит ведущие позиции в пищевом производстве Ростовской области, чему способствуют выгодные климатические условия, развитая сырьевая база, наличие квалифицированных кадров в агропромышленном секторе. Район будет специализироваться в высокотехнологичной переработке сельскохозяйственной продукции, особое место в производственной деятельности района будут занимать энергосберегающие технологии.

Дальнейшее развитие пищевой промышленности будет идти по пути формирования производственного кластера по переработке и сбыту продукции пищевой промышленности, особенно в сфере животноводства, который позволит получать продукцию с высокой добавленной стоимостью и повышенными потребительскими качествами.

Предложения «Схемы территориального планирования Неклиновского района»:

- Неклиновский район сохранит ведущие позиции в пищевом производстве, продолжая являться основным поставщиком продукции в г.Таганрог;

- Учитывая наличие на территории месторождений известняков, пригодных для изготовления строительной извести, возможна организация предприятий по производству строительных материалов;

- Учитывая высокий рекреационный потенциал района, целесообразна организация производства сувениров и продукции народных промыслов.

4.3. Транспортно-логистическая инфраструктура

Увеличение грузовых и пассажирских перевозок, обусловленных развитием инфраструктуры Южного Федерального округа в связи с превращением г. Ростова-на-Дону в деловой центр юга России, а также со строительством Олимпийских объектов в г. Сочи и ограничением развития существующего аэропорта в г. Ростове-на-Дону, Федеральной программой предусмотрено на территории Ростовской области размещение нового аэропорта международного класса.

В настоящее время Ростов-на-Дону существенно уступает другим российским аэропортам по пассажиропотоку (занимая 17-е место среди крупных аэропортов и грузообороту (20-е место). отсутствуют транзитные рейсы. При этом привлекательность южного (Турция, Египет и т. д.) и западного (европейские страны) направлений, которые в перспективе могли бы стать специализацией для транзита нового аэропорта, постоянно растет.

В Ростовской области планируется размещение нового аэропорта «Южный ХАБ» в г. Батайске. (ХАБы – узловые авиатранспортные пункты, аккумулирующие пассажирские и грузовые потоки и распределяющие их по видам сообщений). Реализация проекта предполагает:

строительство нового единого пассажирского терминала;

создание новых грузовых терминалов;

формирование современной авиационной инфраструктуры;

создание сети деловой и развлекательной инфраструктуры (2-3 гостиницы, бизнес-центр (несколько конференц-залов, выставочный центр), торговые центры, сеть ресторанов, система многоуровневых крытых стоянок, аренда автомобилей, мультимодальная транспортная система и т. д.).

В зоне развития аэропорта предполагается также разместить следующие объекты: технопарк, логистические комплексы, промышленную зону и другие объекты производственной инфраструктуры. Размещение подобных объектов является уже мировым стандартом в развитии приаэропортовых территорий, который успешно используется в России.

Реализация данного проекта позволит: принимать все типы современных магистральных воздушных судов; разместить вторую параллельную взлетно-посадочную полосу; увеличить объемы пассажиропотока и грузооборота.

Реализация проекта «Южный Хаб» формирует условия для бурного роста санаторно-курортной индустрии на южном побережье Азовского моря (Приазовской туристско-рекреационной зоны), самого доступного морского побережья России. Ожидаемый туристский поток – 3 млн. чел. в год.

Снижение транспортных издержек за счет комплексного развития всех видов транспорта и транспортных коммуникаций, а также ликвидация инфраструктурных ограничений создаст импульс для развития промышленных и логистических предприятий в населенных пунктах, расположенных в достаточной близости к г. Ростову-на-Дону, включая село Покровское.

Транспортно-логистический комплекс «Южного ХАБа» способен взять на себя обслуживание мегаполиса (с численностью населения более 2 млн. чел.), в который в перспективе превратится Ростов-на-Дону с городами-спутниками.

Этому будет, также,  способствовать предусмотренная к строительству автомагистраль межрегионального значения «Миусский порт – г. Шахтыц – г. Волгодонск –         г. Элиста», трасса которой пройдет южнее с. Покровское и вдоль которой также целесообразно размещение логистических предприятий.

При реализации этого строительства в Покровском сельском поселении произойдут значительные изменения в его социально-экономическом развитии. Потребуется реструктуризация существующих предприятия, и с возрастанием роли логистических комплексов  увеличится приток населения.

В связи с тем, что пока нет проектных проработок по размещению нового аэропорта в г. Батайске, настоящим проектом структурные изменения в размещении предприятий на территории Покровского сельского поселения, связанные с его строительством,  не рассматривались.

4.4.  Прогноз перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена по методу трудового баланса в сравнении с демографическим методом, основанном на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

В связи со сложностью точного прогнозирования демографических процессов на перспективу было рассмотрено два варианта динамики численности населения города: негативный и позитивный. Однако общие тенденции в демографических процессах являются характерными для всех вариантов в большей или меньшей степени, что будет зависеть от целого ряда, как внешних, так и внутренних факторов.

Расчетная численность населения по методу трудового баланса определена исходя из абсолютной численности градообразующих кадров, удельного веса населения, занятого в сфере обслуживания и удельного веса незанятого населения.

Расчетная численность населения определена по формуле:

где: А    - 	абсолютная численность градообразующих кадров;

Т   - 	численность населения в трудоспособном возрасте, %;;

(  - 	численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве в трудоспособном возрасте, %;

в   - 	численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, %;

п   - 	численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, %;

Тп -	численность работающих пенсионеров, %;

Б   -	численность обслуживающей группы населения, %.

Сводная таблица градообразующих кадров, чел

Таблица № 23

| №№ п/п | Наименование | Существующее состояние | I этап реализации расчетного срока (10 лет) | II этап реализации расчетного срока (20 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское хозяйство и заготовка | 516 | 570 | 620 |
| 2. | Промышленность | 400 | 460 | 520 |
| 3. | Строительство | 200 | 300 | 400 |
| 4. | Торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение, сбыт, заготовки | 100 | 150 | 200 |
| 5. | Здравоохранение | 680 | 850 | 935 |
| 6. | Финансы, кредит, страхование, информационное обслуживание | 200 | 400 | 500 |
| 7. | Прочие предприятия | 255 | 600 | 697 |
|  | ВСЕГО: | 2351 | 3330 | 3872 |

Расчетная численность населения составит:

- на I этап реализации расчетного срока:

- на II этап реализации расчетного срока:

Успешная реализация национальных проектов отразится на демографических показателях поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных, а также мероприятий, осуществляемых администрацией. Программа президента по материальному стимулированию рождаемости призвана повысить уровень рождаемости.

В настоящее время наблюдается сокращение численности населения из-за низких показателей естественного прироста.

Ожидаемая перспективная численность населения определена на основе использования демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

где:

Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или  расчетный срок);

Мп - среднегодовой  прирост  миграции населения  на  первую очередь (или рас-

четный срок).

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения.

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

Таблица № 24

|  | Покровское сельское поселение |
| --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,19 |
| Миграция | +0,78 | +0,33 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения |  |  |
| Iя очередь (10 лет) | 1,089 | 1,014 |
| расчетный срок (20 лет) | 1,089 | 1,014 |

Расчет численности населения:

I. Позитивный вариант:

I этап реализации расчетного срока: 12788 = 12788 ( 1,089 ( 13900  (чел.)

II этап реализации расчетного срока: 13900= 13900 ( 1,089 ( 15100 (чел.)

II. Негативный вариант:

I этап реализации расчетного срока: 12788 = 127788(1,014 (13000 (чел.)

II этап реализации расчетного срока: 13000  = 13000 (1,014 (13200 (чел.)

По позитивному варианту  численность населения на 1ю очередь (10 лет) увеличится на 9 % и составит 13900 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения на расчетный период (20 лет) увеличится на 18 % и составит     15100 человек.

Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения оказал влияние значительный миграционный прирост – 0,78 %.

Механическое движение населения за последние годы характеризуется постоянным положительным приростом, что выступает противовесом постоянному отрицательному естественному приросту и способствует сохранению и увеличению численности постоянного населения Покровского сельского поселения. Также поселение характеризуется интенсивной маятниковой миграцией, особенно в сообщении с г. Таганрогом.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения.

По негативному варианту численность населения на I очередь увеличится на 2%, а на перспективу – на 3%. Величина естественного прироста уменьшится на 0,19 % в основном за счёт превышения уровня смертности над уровнем рождаемости. Отрицательный баланс естественного движения населения будет частично покрываться за счёт показателя механического движения.

Сводные показатели численности населения

по этапам реализации расчетного срока

Таблица № 25

| Показатели | Сущест-вующее положе- ние | Оценка |
| --- | --- | --- |
|  |  | I этап реализации расчетного срока | II этап реализации расчетного срока |
|  |  | негатив-ный вариант | позитив-ный вариант | негативный вариант | позитивный вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Покровское сельское поселение: | 12 788 |  |  |  |  |
| - расчетная численность; | х | х | 15 500 | х | 17 600 |
| - ожидаемая численность по естественному приросту | х | 13 000 | 13 900 | 13 200 | 15 100 |

Принятая расчетная численность населения:

- по I-му этапу реализации расчетного срока – 15500 чел.;

- по II-му этапу реализации расчетного срока – 17600 чел.

Динамика возрастной структуры населения Покровского сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам будет следующей:

Таблица № 26

| Возрастные группы | Сущест-вующая числен-ность населения, чел. | Расчетная численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I этап реализации расчетного срока (10 лет) | II этап реализации расчетного срока (20 лет) |
|  |  | Позитив. | Негатив. | Позитив | Негатив. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Младше трудоспособного возраста | 2 941 | 3 600 | 3 000 | 3 800 | 3 050 |
| В трудоспособном возрасте | 7 061 | 7 900 | 7 100 | 9 300 | 7 150 |
| Старше трудоспособного возраста | 2 786 | 4 000 | 2 900 | 4500 | 3 000 |
| ИТОГО: | 12 788 | 15 500 | 13 000 | 17 600 | 13 200 |

Использование трудовых ресурсов

Покровского сельского поселения на перспективу

Таблица  № 27

| № п/п | Наименование | Существующее состояние | I этап реализации расчетного срока (10 лет) | II этап реализации расчетного срока (20 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Трудовые ресурсы |  |  |  |
|  | Всего: (чел.), в том числе: % | 7 061/100 | 7 900/100 | 9 300/100 |
| 1. | Сельское хозяйство и заготовка | 516/7,3 | 570/7,2 | 620/6,7 |
| 2. | Промышленность. | 400/5,7 | 460/5,8 | 520/5,6 |
| 3. | Строительство | 200/2,8 | 300/3,8 | 400/4,3 |
| 4. | Торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение, сбыт, заготовки | 200/2,8 | 300/3,8 | 400/4,3 |
| 5. | Здравоохранение | 800/11,3 | 1000/12,7 | 1100/11,8 |
| 6. | Образование | 500/7,1 | 600/7,6 | 700/7,5 |
| 7. | Культурно-бытовое обслуживание | 200/2,8 | 300/3,8 | 400/4,3 |
| 8. | Финансы, кредит, страхование, информационное обслуживание | 300/4,2 | 5006,3 | 600/6,5 |
| 9. | Прочие предприятия | 300/4,2 | 800/10,1 | 1000/10,8 |
|  | Итого занятых трудовой деятельностью: | 3 900/55,2 | 4 830/61,1 | 5 740/61,7 |
| II. | Не занятые трудовой деятельностью | 3 161/44,8 | 3 070/38,9 | 3 560/38,3 |

Перспективы развития рынка труда связаны с разработкой и реализацией инвестиционных, отраслевых и иных программ, предусматривающих необходимость создания, модернизации и сохранения рабочих мест не только в сельском поселении, но и Неклиновском районе в целом.

Успешная реализация национальных проектов также отразится на демографических показателях района. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости призвана повысить уровень рождаемости в районе. Намеченные мероприятия по реализации национальной программы «Здоровье» в Неклиновском районе (развитие первичной медико-санитарной помощи, повышение квалификации врачей, проведение диспансеризации) позволят снизить уровень смертности и увеличить продолжительность жизни населения.

Основными направлениями в работе администрации района в целях обеспечения потребности развивающейся  экономики  в рабочей силе являются:

- разграничение полномочий, функций в области регулирования рынка труда и сферы занятости между службой занятости, администрацией района и работодателями;

- организация обучения безработных граждан рабочим профессиям для трудоустройства на с/х предприятия за счет консолидации федерального, местного бюджетов и средств работодателя;

- оказание содействия в трудоустройстве выпускников учебных заведений (особое внимание уделять выпускникам с/х учебных заведений) за счет консолидации федерального, местного бюджетов и средств работодателя;

- поддержка малого бизнеса и предпринимательства в целях создания рабочих мест и содействия занятости;

- организация общественных работ в целях обеспечения временной занятости населения за счет консолидации федерального, местного бюджетов и средств работодателя;

- в целях приобретения трудового навыка, профилактики безнадзорности и правонарушений среди населения, увеличить создание временных рабочих мест для подростков за счет консолидации федерального, областного, местного бюджетов и средств работодателя.

По результатам анализа демографической ситуации в Покровском сельском поселении проблема депопуляции может быть решена только при одновременном решении двух задач:

а)	уменьшение смертности, стабилизация структуры населения и повышения продолжительности и качества жизни, путем реализации социальных и экономических программ;

б)	регулирование потоков внешней миграции.

4.5. Основные направления социально-экономического развития

Покровского сельского поселения

В настоящее время село Покровское – одно из самых крупных и динамично развивающихся сельских районных центров Ростовской области.

Основная отрасль производства  - сельское хозяйство и животноводство –  дает возможность развивать перерабатывающую промышленность, обеспечивая ее местными ресурсами (производство муки, крупы, колбасных, макаронных, хлебобулочных изделий, растительного и сливочного масел и др.).  Покровское сельское поселение имеет  устойчивые связи  г. Ростовом-на-Дону, с г. Таганрогом, с которыми имеет место  трудовая (в том числе учащихся) маятниковая миграция и хозяйственные связи  в основном по линии снабжения городов сельскохозяйственной продукцией.

Наиболее активной инвестиционной деятельностью в поселении характеризуются сельскохозяйственные предприятия и предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Основными источниками инвестиций по крупным и средним предприятиям являются собственные средства, направленные, в основном, на модернизацию предприятий пищевой промышленности.

Село Покровское входит в числе наиболее крупных по численности населения  районных центров области и по своему экономическому потенциалу занимает одно из первых мест среди районных центров Юго-Западного района. Районный центр является доминирующим центром  района по численности населения, экономическому потенциалу и уровню развития функций межселенного обслуживания. Транспортная доступность от административного центра до любого сельского населенного пункта в пределах 60 минут.

В период 2002-2007 годы численность населения имеет тенденцию к стабилизации, учитывая неблагоприятную демографическую ситуацию последних лет. говорит о том, что территория района привлекательна для мигрантов, так как имеет благоприятные условия для проживания населения.

Основными принципами социально-экономического развития Покровского сельского поселения являются:

- Формирование благоприятного имиджа в информационном пространстве с учетом стратегических ресурсов и конкурентных преимуществ поселения. Активная информационная политика.

- Формированию устойчивой социально-экономической политики развития района. Прогнозирование и индикативное планирование развития поселения, мониторинг и оценка целевых программ, долгосрочное бюджетное планирование, оптимизация структуры муниципального управления, эффективное использование муниципальной собственности и земельных ресурсов, улучшение инвестиционного климата, расширение практики частно-государственного партнерства.

- Соответствие принципов и направлений стратегии территориального развития принципам и направлениям Схемы территориального развития Ростовской области.

- Формирование единого муниципального сообщества района, способного к саморазвитию, информированного, экономически и политически самосто-ятельного, социально активного, патриотичного по отношению к району, морально и духовно устойчивого с  публичным, ответственное и эффективное управление районом.

Направлением социально-экономического развития Покровского сельского поселения является сохранение и развитие поселения как одного из крупнейших сельских районных центров Ростовской области – многофункционального муниципального образования с устойчивой и сбалансированной экономикой, комфортной территорией для проживания населения, обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные условия для общественной и хозяйственной деятельности.

Создание и дальнейшее поддержание эффективной политики, способствующей интенсивному социально-экономическому развитию Неклиновского района, как в качестве отдельного субъекта муниципального образования, так и в сообществе с районным центром самостоятельным муниципальным образованием городским округом «г. Таганрог».

В секторе сельскохозяйственного производства и промышленном секторе предусмотрено развивать те производства, которые будут определять экономический образ Неклиновского района в единой структуре муниципальных образований Ростовской агломерации и области.

5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ

5.1. Планировочное развитие территории поселения

Развитие Покровского сельского поселения определено  в соответствии с мероприятиями, намеченными «Схемой территориального развития центральной части Ростовской агломерации» - «Большой Ростов», «Схемой территориального планирования Неклиновского района». В соответствии с данной документацией Покровское сельское поселение участвует в формировании системы расселения европейского типа. Все составляющие структурные элементы складывающейся системы расселения объединены или объединяются транспортными, производственными, трудовыми, рекреационными и информационными связями.

В генеральном плане территории Покровского сельского поселения даны  перспективные направления развития села Покровское, определены площадки жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации природно-экологического каркаса поселения, совершенствование  инженерно-технической инфраструктуры.

В соответствии с Постановлением Губернатора Ростовской области, территория Покровского сельского поселения сохраняется в своих существующих границах - 11242 га.

Покровское сельское поселение граничит с территориями Большенеклиновского, Троицкого и Советского сельскими поселениями Неклиновского районами, а также - с Матвеево-Курганским районом. Местоположерие территории поселения нашло отражение на формировании его перспективной планировочной структуры, увязанной со структурой всего Неклиновского района.

Перспективное развитие поселения определяет и интенсивное развитие транспортной и инженерно-технической инфраструктур, а также ориентирует в выборе площадок нового жилого строительства.

Генеральный план сельского поселения выполнен с учетом сложившейся территориальной организации Неклиновского района, его планировочной структуры, функционального зонирования, а также с учетом его географического,  геополитического положения, природных условий, сложившейся инфраструктуры.

На планировочную структуру поселения, формируемую генеральным планом, оказало влияние:

- намечаемое строительство т.н. «Северного обхода г. Ростова-на-Дону» - автодороги, связывающей северную часть автомагистрали М4 «Дон» с автодорогой М23 «Ростов-на-Дону - Таганрог-граница с Украиной» с доведением ее параметров до категории IБ, протяженностью 33 км.

- намечаемое строительство «Дальнего северного обхода Ростова-на-Дону» - автодороги широтного направления «Миусский порт – Шахты – Волгодонск – Элиста», протяженность 171км.

- намечаемая реконструкция автодороги «с. Самбек – п. Матвеев Курган - с. Куйбышево – граница с Украиной» с доведением ее параметров до категории IВ, протяженностью 54 км.

- железнодорожная магистраль «Ростов-на-Дону- Таганрог (Марцево)-Донецк», которая пересекает территорию района с востока на запад и обеспечивает связь с центром европейской части России, Северным Кавказом и Украиной.

Планировочный центр системы расселения Неклиновского района – с. Покровское, является одновременно центром межселенного обслуживания .

В период расчетного срока  на территории района предусмотрено строительство новой планировочной оси автомобильной трассы «Волгодонск-Одесса», которая  пройдет по территории Покровского поселения с востока на запад.

Основной принцип, заложенный  проектом «Схема Неклиновского района», выполненным РосНИПИУрбанистики (г. Санкт-Петербург) – это переход к полицентрической планировочной структуре, дающей возможность активного развития центров муниципальных образований и в первую очередь - районного центра, села Покровское, а также – использование всех преимуществ  своего положения в складывающейся планировочной структуре Ростовской агломерации.

Новым вектором активного градостроительного развития поселения будет служить  направление «с. Покровское – г. Таганрог», усиленное новой планировочной осью района «Волгодонск-Одесса», что определило развитие  административного центра района в восточном направлении - для жилой застройки, в юго-восточном направлении – для развития промышленно-логистической зоны и в юго-западном направлении – для развития рекреационной зоны.

5.2. Функциональное зонирование территории

Зонирование территории сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную  и градостроительную  специфику  поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно- защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, прудов и каналов); придорожные полосы автотрасс. Вышеуказанные зоны установлены как для существующих градостроительных элементов так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые -  с  малоэтажной индивидуальной застройкой с приусадебными участками, с застройкой на расчетный срок;

- общественные - включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-зрелищных, торговых и других объектов;

- перспективного развития селитебной зоны (за расчётный срок);

- садоводческих товариществ;

- производственные – включающие территории промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств;

- рекреационные – включающие общепоселковые  парки и скверы, бульвары, лесопарковое озеленение и зоны отдыха;

- земель сельскохозяйственного и рыбоводческого назначения (пашня, выпасы и пр.) различных форм собственности;

- зелёных насаждений специального назначения, включающих санитарно-защитные зоны, шумо- и ветрозащитные лесополосы, озеленение балок и прибрежных полос рек и прудов;

- инженерной и транспортной инфраструктуры - линейных сооружений и отдельных объектов;

- прочих объектов - кладбищ, свалки ТБО, скотомогильника и т.п.

Кроме этого, проектом установлена зона резервирования территории до разработки схемы размещения федеральной дороги направлением Миусский порт – Элиста.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранная зона реки Миус;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты  санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

5.3. Планировочное развитие территории населённого пункта

Согласно положениям генерального плана с.Покровское будет продолжать развиваться как современный административный, аграрно-промышленный, транспортно-распределительный и торговый центр района. Произойдет усиление его туристско-рекреационной и культурной функции.

Проектом предлагается усиление и деловой, и торговой функции районного центра, формируется деловая зона, общественный центр с гостиницей и современной инфраструктурой, поскольку Неклиновский район является одной из составляющих Ростовской агломерации, имеет собственную, местную, систему расселения, включающую на 01.01.2007года  территории 18 сельских поселений с 126 населенными пунктами, с численностью населения 82, 7 тыс. чел.

Согласно генеральному плану с. Покровское получает как территориальное, так и экономическое развитие.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства, как  индивидуальным застройщикам, так и организациям девелоперского типа.

Сложившаяся застройка с. Покровское подлежит реконструкции с упорядочением участков производственного назначения. Проектным решением сформировано два планировочных района - «Покровский» и «Новопокровский». Так как связь между планировочными районами осуществляется через железную дорогу планируется обеспечить каждый планировочный район полной системой социально-бытового обслуживания.

Площадь территории села  Покровское составит 2 155,0 га  с увеличением на 733,0 га).

5.4. Система социально- бытового обслуживания населения

Одним из основных показателей качества жизни населения, определяемых решениями генерального плана, является разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Проектными решениями принят уровень обеспеченности основными видами культурно-бытового обслуживания, соответствующий современным стандартам, приближенным к городским условиям проживания. При этом, организация обслуживания населения принята с учётом специфики расселения на данной территории - взаиморасположения населённых пунктов, приближенность к городским округам «г. Ростов-на-Дону» и  «г. Таганрог», а также наличия существующих объектов обслуживания с возможностью их реконструкции.

Для формирования системы обслуживания, которая позволила бы обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных и реалистичных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, проектом принята организация многоступенчатой системы культурно-бытового обслуживания. За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания принята периодичность посещения различных учреждений. Всего выделено 3 ступени:

- 1 ступень - включает  в себя учреждения и предприятия повседневного обслуживания, посещаемые населением не реже одного раза в неделю и (или) расположенные в непосредственной близости к местам проживания и работы. К ним относятся: начальная или средняя общеобразовательная школа, детский сад - ясли, досуговое учреждение, магазин товаров повседневного спроса, предприятие бытового обслуживания. В перспективе, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в пределах 15 мин. пешеходной доступности от них, либо обслуживание решаться будет за счёт выездных форм или с помощью временных облегчённых зданий (павильонов, ларьков). Данные учреждения расположены в каждом планировочном районе;

- 2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц, расположенные в радиусе 1-часовой транспортной или пешеходной доступности. Это такие объекты, как дом культуры (клуб), больница или поликлиника, торговый центр, ресторан, специализированные предприятия бытового обслуживания и т. п. Все эти учреждения размещаются в селе Покровское;

- 3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц, расположены в  г. Таганроге, а также в областном центре -  г. Ростове-на-Дону. Время транспортной доступности, в данном случае, может составить более 1 часа. Такими объектами являются: специализированные учебные заведения и больницы, крупные торговые центры и многофункциональные комплексы, театры, концертные и выставочные залы, стадионы и т. д.

При оценке возможности реализации принятых решений генеральным планом учтены разработки и внедрения масштабных Национальных проектов в сферах «Образование», «Здравоохранение» и «Культура Дона», а также «Развитие учреждений физической культуры и спорта».

Среди прочих предприятий и учреждений культурно-бытового назначения наиболее массовыми являются торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Государственные нормативы для расчета потребности в этих видах  обслуживания устарели. Поскольку вся сеть является частной или кооперативной, развитие её полностью определяется рыночными законами и будет происходить по принципу сбалансированного спроса и предложения, зависящих от уровня жизни населения и рентабельностью функционирования учреждений.

5.5. Организация производственных зон

Генеральным планом Покровского сельского поселения для организации производственных  зон отведена значительная территория как в населенном пункте, так и  за его пределами. В их состав включены территории существующих, реконструируемых и проектируемых промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств.

Проектными решениями предложены следующие основные направления градостроительной реорганизации территорий сложившихся производственных зон, а также формирования перспективных промышленных зон:

- упорядочение границ существующих предприятий в соответствии с кадастровыми планами их участков, а также с учётом нормативных санитарно- защитных зон;

- изменение функционального использования части производственных территорий для размещения предприятий другого назначения;

- размещение на реорганизуемых производственных территориях новых предприятий с инновационными технологиями;

- перепрофилирование территорий отдельных предприятий, находящихся в селитебной зоне и являющихся источниками загрязнения;

- комплексное благоустройство территорий промзон, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон;

-  выявление территорий, пригодных, с градостроительной точки зрения, для формирования промышленно-инвестиционных зон, с возможностью их обеспечения  хорошей транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой.

Перечисленные мероприятия относятся к производственным предприятиям, включённым в границы с. Покровское: складам сельхозпродукции, существующих с/х предприятий молочной, птице- и свино- ферм и  нефтебазы.  Так же это относится и коммунальным предприятиям, таким как АЗС, ГРП, очистным сооружениям, путевому хозяйству и т.д. Новые территории выделены под малый бизнес.

Развитие производственной зоны с размещением новых предприятий предлагается на сложившихся территориях, с их реконструкцией. На территории с Покровского сформированы две производственно- коммунальные зоны: Южная и Восточная.

Южная производственно-коммунальная зона формируется в южной части  поселения, в районе балки Средняя. Общая площадь коммунально-промышленной зоны  составила 453 га, в т. ч. проектируемой 165га, на территории которой предполагается размещение предприятий малого бизнеса. В состав южной промышленной зоны включены следующие предприятия: птицеферма, свиноферма, молочная ферма, «Лесопитомник»,  нефтебаза, полигон твердых бытовых отходов, предприятия автосервиса. Южная промышленная зона получит хорошую транспортную обеспеченность железнодорожным и автомобильным транспортом.

Восточная коммунально-производственная зона, примыкает к автодороге «с. Самбек – п. Матвеев Курган  - с. Куйбышево – граница с Украиной» и расположена между балкой Соленая и  ул. Металлургической, по которой осуществляется въезд в центр села. В состав производственной зоны вошли молочная ферма, механизированный ток и др. предприятия. Общая площадь производственных территорий составляет 69,0 га. Планируется реконструкция с увеличением мощностей существующих предприятий, а так же размещение сельскохозяйственного рынка с открытой автостоянкой.

5.6. Природно-экологический каркас территории

Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озеленённого природного комплекса сельского поселения и его населённых пунктов являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки в поселении;

- создание единой благоустроенной рекреационной зоны поселения;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий населенных пунктов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природно-экологического каркаса территории поселения.

Сельское поселение расположено в водосборе реки Миус, что во многом оказало влияние на развитие населенного пункта. Овражно-балочная сеть пересекает территорию поселения в северо-южном и западно-восточном направлении. Территория балок и долина реки, в общей сложности составляют порядка 10% от площади всего сельского поселения, что говорит о большой роли естественной дренажной сети.

Генеральным планом предполагается озеленение балок, что замедлит рост оврагов на территории.

В водоохраной зоне реки Миус предполагается организация парка с сооружениями рекреационного назначения.  Генеральным планом учтена нормативная 200 метровая водоохранная зона, в состав которой включены: береговая полоса 5-20 метров и прибрежная защитная полоса 40 метров. Береговая полоса обустраивается проездом, необходимым для обслуживания водоема. Прибрежная защитная полоса засаживается растительностью, способствующей закреплению берега и очистке поверхностного стока. На отдельных участках береговая полоса отдается под места отдыха у воды (пляж), а сама водоохранная зона озеленяется и благоустраивается как парково-рекреационная зона.

В планировочном районе «Новопокровский»  генеральным планом предлагается устройство системы скверов, связываемых друг с другом озеленёнными бульварами. Осуществление этих решений позволит довести уровень обеспеченности зелёными насаждениями общего пользования до 12  м2 / чел.

В черте с. Покровское предложена организация озеленённых санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки, а в тех случаях, когда это невозможно, предприятия подлежат выносу на территорию проектируемых  производственных зон.

По периметру населенного пункта генеральным планом предусматривается высадка зелёных насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системе озеленения.

Санитарно- защитные зоны  предприятий должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками- породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами - для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

Все рассмотренные ранее мероприятия способствуют созданию единой системы зеленых насаждений, устойчивой к антропогенному воздействию и способствующей благоприятному микроклимату на территории.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природно-экологического каркаса должны приблизить его к эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания.

5.7. Памятники истории и культуры

На территории сельского поселения находятся памятники истории, которые расположены в селе Покровское:

1. Обелиск погибшим однополчанам, расположенный по адресу пер.Парковый 11а;

2. Аллея героев, расположенная по пер. Парковому;

3. Памятник танкистам 63 танковой дивизии, расположенный по адресу: ул. Ленина, 75;

4. Памятник летчику-герою Письменному Г. Л., расположенный по ул. Металлургической;

5. Памятник расстрелянным односельчанам в годы оккупации, расположенный по пер. Юбилейному;

6. Гражданское кладбище, расположенное по ул. Металургической;

7. Памятник воинам и кладбище «Репрессированным в годы ВОВ», расположенный на территории гражданского кладбища.

Генеральным планом предусмотрено дальнейшее их обустройство с благоустройством окружающей застройки.

В настоящее время ведутся восстановительно-реконструкционные работы здания Свято-Покровского Храма в общественном центре села.

5.8. Развитие транспортной инфраструктуры

Мероприятия по совершенствованию и  развитию транспортной инфраструктуры на территории Покровского сельского поселения разработаны генеральным планом с учётом федеральных и областных программ, в соответствии с которыми намечены:

- строительство т.н. «Северного обхода г. Ростова-на-Дону» - автодороги, связывающей северную часть автомагистрали М4 «Дон» с автодорогой М23 «Ростов-Таганрог-граница с Украиной» с доведением ее параметров до категории IБ. Протяженность объекта составит 33 км.

- строительство «Дальнего северного обхода Ростова-на-Дону» - автодороги широтного направления «Миусский порт – Шахты – Волгодонск – Элиста». Протяженность объекта составит 171 км.

- реконструкция автодороги с. Самбек – п.Матвеев Курган - с. Куйбышево – граница с Украиной с доведением ее параметров до категории IВ. Протяженность объекта составит 54 км.

- реконструкция железнодорожной магистрали «Ростов-на-Дону- Таганрог (Марцево)-Донецк», которая пересекает территорию района с востока на запад и обеспечивает связь с центром европейской части России, Северным Кавказом и Украиной

Генеральным планом, в развитие намечаемых федеральными и областными программами мероприятий, предусмотрено:

- строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении проектируемой дороги федерального значения «Дальнего северного обхода Ростова-на-Дону» и существующей дороги регионального значения «с. Самбек – граница с Украиной». Рассматриваемая транспортная развязка  будет служить южным въездом в с. Покровское;

- прокладка новой трассы автомагистрали «Дальнего северного обхода Ростова-на-Дону» будет способствовать формированию структуры объектов дорожного сервиса;

- выборочная реконструкция существующей улично-дорожной сети с. Покровское и её расширение в соответствии с планировочным развитием территории (подробнее см. в разделе «Генеральный план с. Покровское»);

- устройство автодорог, которые обеспечат связь с площадками инженерных сооружений и территориями специального назначения - кладбищем, полигоном ТБО и     т. п.

5.9. Развитие инженерной инфраструктуры

Система водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов Неклиновского района осуществляется из поверхностных и подземных вод. Основными водопотребителями являются жители района, сельскохозяйственные комплексы и коммунальные предприятия.

Село Покровское  имеет централизованную систему водоснабжения. Основные расходы воды – хозяйственно–питьевые нужды населения, поливка зеленых насаждений, водопой скота и птицы.

Основным источником являются поверхностные воды реки Миус, где эксплуатируются водозабор, водохозяйственные сооружения: станция очистки воды, резервуары и т. д. Мощность системы – 1000 м³/сутки, что составляет не более 25 % от общей потребности воды.

Проект по ликвидации дефицита воды за счет подачи от Сухореченского группового водопровода в село Покровское реализован: построены: резервуар 2000 м³ и водовод Ду=300мм длиной 12 км. Объекты сданы в эксплуатацию и в данный момент эксплуатируются.

Водозаборные сети, по которым подается очищенная вода из реки Миус, требуют перекладки, а сооружения – ремонта и модернизации.

Перспективное водоснабжение новых селитебных территорий с. Покровское планируется из Сухореченского группового водопровода, из водозабора подземных вод.

Для обеспечения устойчивого водоснабжения села Покровского, кроме подземных вод, предусматривается также модернизация водозабора из р. Миус - водоочистных сооружений и 2-х резервуаров по 1000 м³/сутки.

Предусматривается развитие двух раздельных систем, одна из которых служит на подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и промышленно–коммунальных объектов, включенных в норму водоснабжения, а другая – для подачи воды – в оборотном цикле, или воды непитьевого качества на транспортировку навоза или другие технические нужды.

Для производственной системы не допускается использование подземных вод без специальной лицензии и разрешения водохозяйственных служб.

Для водопоя домашних животных, скота и птицы, предусматривается использование воды питьевого качества, с обязательным контролем предельного содержания сухого остатка, хлоридов, сульфатов, жесткости.

Водоотребление по поселению

Таблица  № 28

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап расчетного срока | II этап расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | 1 860 | 4 440 |
| 2. | Производственные нужды местных предприятий | - “ - | 370 | 890 |
| 3. | Промышленное производство | - “ - | 190 | 440 |
| 4. | Неучтенные расходы | - “ - | 240 | 580 |
|  | ВСЕГО: |  | 2 660 | 6 350 |

Система водоотведения

Существующее положение по водоотведению  характеризуется как неудовлетворительное.

Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

Загрязненные производственные стоки от части предприятий и ферм отводятся в накопители, поля орошения, поля фильтрации (поверхностных вод)

Сточные воды, фильтраты поверхностных вод, значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступят в реки и ручьи. Органические вещества, поступающие в водоемы и подземные воды  незащищенных горизонтов содержат нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др. значительно превышают ПДК.

Имеющиеся очистные сооружения в южной производственной зоне не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям в части  размещения таких сооружений относительно жилой зоны. Поэтому проектом предусматривается вынос очистных сооружений и размещение их в балке Средняя.

. Проектом предусмотрено:

- канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению по территории с. Покровское и, далее, напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые южнее, на территории  Троицкого сельского поселения. Месторазмещение очистных сооружений должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.). Очищенные до 96 % стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить в систему оросительных каналов орошаемой пашни;

- канализование существующих и проектируемых промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами в отдельные сборные канализационные насосные станции с последующей перекачкой на те же очистные сооружения;

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить в систему оросительных каналов орошаемой пашни, расположенной вокруг промзон. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей Покровского сельского поселения будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Неклиновского района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики» и соответствующей разработкам ОАО «Южный инженерный центр энергетики» «Южэнергосетьпроект».

Электроснабжение потребителей Неклиновского района осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и от сетей ОАО РАОЭС.

На территории поселения расположена электроподстанция 35/10 кВ ПС «Покровская», планируемая к реконструкции.

На первую очередь необходимыми мероприятиями являются:

1. Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

2. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 35кВ.

3. Переход к энергосберегающим технологиям.

Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная как в с. Покровское, так и на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

В проектируемых районах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Общие электрические нагрузки поселения

Таблица  29

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебные территории | кВт | 30 300 | 34 400 |
| 2. | Промышленные зоны | кВт | 7 500 | 10 300 |
|  | ИТОГО: | кВт | 37 800 | 44 700 |

Потребление электроэнергии

Таблица  30

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребность на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 13,95 | 23,76 |
| 2. | Потребность на производственные нужды | - “ - | 3,49 | 7,13 |
|  | ВСЕГО: | - “ - | 17,44 | 30,89 |

Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей осуществляется от котельных промпредприятий,  от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собственных  технологических нужд обеспечивают теплом коммунально-бытовой сектор и жилую застройку. Производство тепловой энергии, в основном базируется на децентрализованных источниках

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связаны между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

-  дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельностоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо. Расход газового топлива приведен в разделе «Газоснабжение».

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом потребителей осуществляется по отводам от магистральных газопроводов «Северный Кавказ-Центр», «Ориенбург-Новопсков», «Ново-Псков-Моздок-Северный Кавказ».

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения с. Покровское и отдельных промзон Покровского сельского поселения, с ее реконструкцией и развитием.

Газоснабжение с. Покровское предусматривается по раздельной схеме – газоснабжение селитебной зоны и газоснабжение производственных зон.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по действующей схеме, от подводящего газопровода высокого давления и, далее, через ГГРП, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа по поселению

Таблица  31

| №№ п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м/год | 57,028 | 64,754 |
| 2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 14,257 | 19,426 |
|  | ИТОГО: | млн. куб.м/год | 71,285 | 84,180 |

Связь

В настоящее время населению Покровского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь и телематическая связь.

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Телефонизация вновь строящегося  района села должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации. Норма телефонной плотности принята в соответствии с рекомендациями института «Гипросвязь».

Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в районе развивается ускоренными темпами. Степень проникновения сотовой подвижности составляет почти 70%. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB.В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Предусматривается 100% охват всего населения района телевизионным вещанием.

Развития почтовой связи предусмотрено путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

При последующих стадиях разработки данного раздела с целью выбора оптимального варианта обеспечения системами связи необходимо проанализировать технические условия, предлагаемые различными службами, обеспечивающими услугами связи в данном районе.

Таким образом, схемы сетей связи должны уточняться после получения наиболее благоприятных тех. условий.

Телефонизация селитебных и производственных зон Покровского сельского поселения, существующей и проектируемой застройки предусматривается от АТС, размещенной в с. Покровское и предусмотренной к реконструкции. Сети абонентского доступа по шкафной системе предусматривается для зданий общественного назначения, усадебной жилой застройке и производственных объектов.

Для прокладки телефонных кабелей от АТС предусматривается строительство сетей телефонной канализации.

Радиофикация жилых, общественных зданий и производственных зданий существующей и проектируемой застройки населенных пунктов предусматривается от поселковой сети радиотрансляции. На вводах в здания предусматривается установка абонентских трансформаторов 240/30 В.

Прокладка кабелей проводного вещания предусматривается в отдельном канале телефонной канализации.

5.10. Первоочередные мероприятия

Генеральным планом предусмотрены основные мероприятия по реализации положений генерального плана на I период развития (10 лет.). Они определены с учетом действующих национальных проектов и областных программ: «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование», «Здоровье» «Культура Дона», «Газификация сельских населенных пунктов» и т. п. Другой немаловажной составляющей послужила деловая активность предпринимателей в части инвестирования в развитие производственных предприятий и складских комплексов на землях поселения, а также освоение участков под строительство жилья одновременно с объектами культурно-бытового назначения.

Таким образом, первоочередными мероприятиями намечено:

А) в сфере жилищного строительства  - возведение комплексов жилой малоэтажной застройки в с. Покровское. Строительство будет вестись комплексно, с одновременным развитием социальной, культурно-бытовой, транспортной и  инженерной инфраструктуры.

Б) в сфере строительства объектов социальной и культурно-бытовой инфраструктуры – реконструкция кинозала, клуба, медучреждений, а также объектов общественного центра с комплексом благоустройства.

В планировочном районе «Покровский» намечается реконструкция зданий центра: аптеки, магазина, загса, ДК, библиотеки, кинотеатра, кафе, стадиона, детского  сада, больницы и.т.д.

В новом планировочном районе «Новопокровский» планируется строительство: общеобразовательной школы, торгового центра, гостиницы, офисного здания, ресторана, сельскохозяйственного рынка и детского сада.

В) в сфере мероприятий по улучшению экологической ситуации в с.Покровское – расчистка русла реки Миус на всем протяжении его по территории Покровского поселения. Укрепление береговой линии и устройство дренажной системы. Перевод на газообразное топливо всех котельных селитебных и производственных зон, комплексное благоустройство производственных зон, организация санитарно-защитных зон, введение ограничений градостроительной деятельности на территориях санитарно-защитных зон, а также реконструкция и благоустройство сельского парка;

Г) в сфере промышленного строительства и транспорта – реконструкция региональной дороги Таганрог-Харьков с доведением ее до категории 1Б. Организация участков для размещения малых предприятий, а также реконструкция действующих предприятий. Подготовка территорий для размещения перспективных производственных предприятий с использование инновационных технологий.

Д) в сфере развития инженерной инфраструктуры: реконструкция водохозяйственных сооружений в с.Покровское, устройство дренажной системы в тальвегах балок, строительство канализационного коллектора вдоль прибрежной улицы. Реконструкция поселковых котельных с переводом их на газовое топливо, комплексное развитие инженерной инфраструктуры для квартала малоэтажной жилой застройки в планировочном районе «Новопокровское».

5.11. Основные технико-экономические  показатели

Таблица  № 32

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный период 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Всего: | га | 11242,0 | 11242,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назна- чения | тыс. га | 9579,0 | 8615,0 |
|  | - земли поселений (городов, поселков и сельских поселений | - “ - | 1422,0 | 2221,0 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те- левидения, информатики, космичес- кого обеспечения, обороны, безопас- ности и иного специального назна- чения за пределами населенных пунктов | - “ - | 241,0 | 406,0 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - | особо охраняемые природные территории (с выделением лечебно-оздоровительных местностей и курортов); | - “ - | - | - |
|  | - | природоохранного назначения; | - “ - | 244 | 500 |
|  | - | рекреационного назначения; | - “ - | - | - |
|  | - | историко-культурного назначения | - “ - | - | - |
|  | - | иные особо ценные земли | - “ - | - | - |
|  | - земли лесного фонда | - “ - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - | леса первой группы; | - “ - | - | - |
|  | - земли водного фонда | - “ - | 52 | 52 |
|  | - земли запаса | - “ - | - | - |
| 1.2. | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - территории резерва для развития по- селений | - “ - | - | 799,0 |
|  | - территории для индивидуального жи- лищного строительства | - “ - | - | 291,0 |
|  | - территории для строительства дач, садоводства, огородничества | - “ - | - | - |
| 1.3. | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | - “ - | - | - |
|  | - земли субъектов Российской Федера- ции | - “ - | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | - “ - | 281,0 | 281,0 |
|  | - земли частной собственности | - “ - | 553,0 | 553,0 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 12 788 | 17 600 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - численность городского населения | чел. | - | - |
|  | - численность сельского населения | - “ - | 12 788 | 17 600 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения |  | -24 | 2 312 |
|  | - прирост | - “ - | 91 (за истекший год) | · |
|  | - убыль | - “ - | 115 (за истекший год) | · |
| 2.3. | Показатели миграции населения | - “ - | + 28 | + 137 |
|  | - прирост | - “ - | 127 (за истекший год) | · |
|  | - убыль | - “ - | 99 (за истекший год) | · |
| 2.4. | Возрастная структура населения: | чел./% от численности занятого населения | 12788/100 | 17600/100 |
|  | - дети до 15 лет |  | 2941/23,0 | 3800/22 |
|  | - население в трудоспособном возрас- те (мужчины 16-59 лет, женщины 16- 54 лет) | - “ - | 7061/55,2 | 9300/53 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | - “ - | 2786/21,8 | 4500/25 |
| 2.5. | Численность занятого населения – всего | чел. | 3900/55,2 | 5740/61,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - в материальной сфере | чел./% от численности занятого населения | 1416/20 | 2540/27,4 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | промышленность | - “ - | 400/5,7 | 520/5,6 |
|  | строительство | - “ - | 200/28 | 400/4,3 |
|  | сельское хозяйство | - “ - | 516/7,3 | 620/6,7 |
|  | наука | - “ - | - | - |
|  | прочие | - “ - | 300/4,2 | 1000/10,8 |
|  | - в обслуживающей сфере | - “ - | 2000/28,2 | 3200/34,3 |
| 2.6. | Число вынужденных переселенцев и беженцев | тыс.чел. | - | - |
| 2.7. | Число населенных пунктов – всего из них с численностью населения: | - “ - | 1 | 12 |
|  | свыше 5 тыс. чел. | - “ - | 1 | 1 |
|  | 1 – 5 тыс. чел. | - “ - | - | - |
|  | 0,2 – 1 тыс. чел. | - “ - | - | - |
| 2.8. | Плотность населения | чел./кв.м. | 113,75 | 156,56 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Всего | тыс. кв.м общей площади квартир | 2210000 | 528000 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | тыс. кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | - в сельских поселениях | - “ - | 2210000 | 528000 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | - в государственной и муниципальной собственности | - “ - | · | - |
|  | - в частной собственности | - “ - | 220000 | 528000 |
| 3.3. | Обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м./чел. | 17,2 | 30,0 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 250 | 575 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | - “ - | 1249 | 2113 |
| 4.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | - | - |
| 4.4. | Высшие учебные заведения | студентов | - | - |
| 4.5. | Больницы – всего | коек | 315 | 315 |
| 4.6. | Поликлиники – всего | посещений в смену | 500 | 500 |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения – всего | м2 торг. площади | 2700 | 5500 |
| 4.8. | Учреждения культуры и искусства (театры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и др.) – всего | мест | 700 | 1320 |
| 4.9. | Физкультурно-спортивные сооружения – всего | м2 пола спортзалов | 1152 | 1840 |
| 4.10. | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма (санатории, дома отдыха, пансионаты, лагеря для школьников и др.) | - “ - | - | - |
| 4.11. | Учреждения социального обеспечения | объект | 1 | 2 |
| 4.12. | Организация и учреждения управления кредитно-финансовые учреждения | - “ - | 1 | 5 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность железнодорожной сети | км | 7,8 | 7,8 |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог – всего | км | 58.4 | 72,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | - “ - | - | 7,5 |
|  | - регионального значения | - “ - | 30,0 | 36,5 |
|  | - местного значения | - “ - | 28,4 | 28,4 |
| 5.3. | Плотность транспортной сети |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/100кв.км | 0,069 | 0,069 |
|  | - автомобильной | - “ - | 0,52 | 0,64 |
| 5.4. | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | - | - |
| 5.5. | Протяженность трубопроводного транспорта | - “ - | - | - |
| 5.6. | Аэропорты | единиц | - | - |
| 5.7. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | · | 246 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего | куб.м/сут. | · | 6350 |
|  | в том числе на хозяйственно- питьевые нужды | - “ - | · | 4440 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | - “ - | Источник централизованного водоснабжения –от Сухореченского группового водовода (находится за пределами поселения) |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - “ - | · | 2000 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут.на чел. | 30 - 159 | 250 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.куб.м/сут | · | 6000 |
|  | в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод | - “ - | · | 4350 |
| 6.2.2. | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | - “ - | - | 6000 |
| 6.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | - “ - | - | 6000 |
| 6.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в: |  |  |  |
|  | - электроэнергии | млн.кВт.ч/год | · | 44700 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление газа – всего | млн.кВт.ч/год | · | 84,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - “ - | · | 64,754 |
| 6.4.2. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 89 | 100 % |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием – всего | %/от всего населения | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | кол-во номеров |  |  |
|  | - всего |  | 2883 | 6000 |
| 6.6. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1. | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке территории | га | 60,1 | - |
| 6.7. | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.7.1. | Количество твердых бытовых отходов | тыс.т/год | · | 5280 |
|  | в том числе количество утилизируемых твердых бытовых отходов | - “ - | · | 5280 |
| 6.7.2. | Мусороперерабатывающие заводы | единиц /тыс.т/год | - | - |
| 6.7.3. | Мусоросжигательные заводы | - “ - | - | - |
| 6.7.4. | Мусороперегрузочные станции | - “ - | - | - |
| 6.7.5. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц | - | 1 |
| 6.7.6. | Общая площадь свалок | га | - | - |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га | 2,5 | 5,8 |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1. | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | - “ - | 244 | 500,0 |

6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН  НАСЕЛЕННОГО  ПУНКТА - С. ПОКРОВСКОЕ

Генеральный план населенного пункта, являясь составной частью документов территориального планирования, определяет его границы, функциональное и строительное зонирование территорий, развитие транспортных и инженерных, а также социальной инфраструктур, при условии сохранения существующей застройки, историко-культурного наследия и поддержания экологически благоприятной среды.

В соответствии с этим, основными целями их разработки являются:

| - | раскрытие градостроительного потенциала территорий населенного пункта для реализации пространственного развития, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экономического и санитарного благополучия; |
| --- | --- |
| - | определение содержания и очередности основных мероприятий градостроительного развития; |
| - | создание основы для комплексного мониторинга градостроительных процессов на территории Покровского сельского поселения и его населенного пункта – с. Покровское. |

Согласно этому определены основные задачи генерального плана с. Покровское:

| - | на основе проведенного анализа внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов; |
| --- | --- |
| - | разработка мероприятий по эффективному использованию существующей застройки и территорий; |
| - | определение мероприятий по сохранению историко-культурного наследия; |
| - | определение направлений и границ территорий для нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, спорта и отдыха и т. п.); |
| - | развитие транспортного каркаса населенных пунктов в увязке с внешней транспортно-коммуникационной сетью системы расселения; |
| - | разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной структуры; |
| - | повышение устойчивости природно-экологического каркаса, предложений по инженерной подготовке территорий населенных пунктов. |

6.1.1. Основные решения по развития планировочной структуры

Развитие административного центра сельского поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

Генеральным планом административного центра учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Принимая во внимание намерение инвесторов к размещению и развитию промышленных и складских предприятий, а также предполагаемый рост населения, проектом определены основные направления территориального развития населенного пункта.

Согласно генеральному плану с. Покровское получает значительное территориальное развитие.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства, как  индивидуальным застройщикам, так и организациям девелоперского типа.

Сложившаяся застройка с.Покровское подлежит реконструкции с упорядочением участков производственного назначения. Проектным решением сформировано два планировочных района – «Покровский» и «Новопокровский». Так как связь между планировочными районами осуществляется через железную дорогу планируется обеспечить каждый планировочный район полной системой социально-бытового обслуживания.

Планировочный район «Покровский» сформирован сложившейся коттеджной застройкой, представляет собой жилое образование, в котором присутствуют системы каждодневного и периодического обслуживания. Планировочный район «Покровский» ограничен с запада рекой Миус, а с востока - железной дорогой, с севера и юга - административными границами села. В этом планировочном районе предусмотрена реконструкция сложившейся структуры, без выделения крупных площадок нового жилищного строительства, а также сохраняется с реконструкцией административный центр.

В сложившейся жилой среде предложено упорядочение уличной структуры.  Сохраняется с реконструкцией пешеходная площадь в центре села. Планируется переезд по второму уровню через железную дорогу по ул. Металлургическая. Кроме того,  в южной и северной частях населенного пункта  планируется реконструкция существующих переездов  одном уровне. Генеральным планом предусматривается устройство двух въездов в с. Покровское. Это реконструируемый существующий, с  автодороги     «с. Самбек – п. Матвеев Курган  - с. Куйбышево – граница с Украиной»,  а так же проектируемый, через двухуровневую развязку, в южной части села с автомагистрали, свяжущей северную часть автодороги М4 «Дон» с автодорогой М23 «Ростов-Таганрог-граница с Украиной».

Рекреационная зона со спортивными площадками намечена к развитию в западной части населённого пункта, в планировочном районе «Покровский» в прибрежной «зелёной» зоне вдоль реки Миус. В планировочном районе «Новопокровский» планируется размещение сквера.

Планировочный район «Новопокровский» ограничен с юго-запада и северо-запада железной дорогой, а с востока внешней автомобильной дорогой с.Самбек – п.Матвеев Курган - с. Куйбышево – граница с Украиной. В этом планировочном районе предусмотрено размещение площадок нового жилищного строительства, со школами и детскими садами, а также формирование делового центра.

Новые жилые массивы усадебной застройки будут формироваться поэтапно. Внутри жилой застройки выделены участки строительства объектов культурно-бытового обслуживания 1-ой ступени – детского сада, средней школы, магазина и т.п.

Развитие производственной зоны с размещением новых предприятий предлагается на сложившихся территориях, с их реконструкцией. На территории с. Покровское сформированы две производственно- коммунальные зоны: Южная и Восточная.

Южная производственно-коммунальная зона формируется в южной части  поселения, в районе балки Средняя. Общая площадь коммунально-промышленной зоны  составила 453,0 га, в т.ч. проектируемой – 165,0 га, на территории которой предполагается выделение участков под размещение предприятий малого бизнеса. В состав южной промышленной зоны включены следующие предприятия: птицеферма, свиноферма, молочная ферма, «Лесопитомник»,  нефтебаза, полигон твердых бытовых отходов, предприятия автосервиса. Южная промышленная зона получит хорошую транспортную обеспеченность железнодорожным и автомобильным транспортом.

Восточная коммунально-производственная зона, примыкает к автодороге «с. Самбек – п. Матвеев Курган  - с. Куйбышево – граница с Украиной», расположена между балкой Соленая и  ул. Металлургической, по которой осуществляется въезд в центр поселка. В состав производственной зоны вошли молочная ферма, механизированный ток и др. предприятия. Общая площадь производственных территорий составляет       69 га. Планируется реконструкция с увеличением мощностей существующих предприятий, а так же размещение сельскохозяйственного рынка с открытой автостоянкой.

На расчётный срок предполагается увеличение территории с.Покровское  до 2221 га (существующее положение – 1422 га), в т.ч. намечено увеличение площади жилой и общественной застройки на 291 га. Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  17 800 чел.

Развитие сельского поселения предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства и в будущем с.Покровское приобретет современный благоустроенный вид.

6.1.2. Функциональное зонирование территории

На сложившихся застроенных территориях населенного пункта и на площадках перспективного развития, решениями генерального плана выполнено градостроительное функциональное зонирование.

Зонирование территории населенного пункта является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Установлены рамочные условия использования территории  с. Покровского, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки и ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана населенного пункта зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и градостроительную специфику села, сложившиеся особенности использования его земель, инвестиционные предложения и характер собственности отдельных участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранная зона и прибрежные реки Миус. Вышеуказанные зоны установлены как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в проектируемых границах с. Покровского:

- жилые – с застройкой малоэтажной индивидуальной с приусадебными участками;

- общественные – включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-зрелищных, торговых и других объектов;

- перспективного развития селитебной зоны (за расчетный срок);

- производственные – включающие территории промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных производств;

- рекреационные – включающие общепоселковые скверы, бульвары, лесопарковое озеленение зоны отдыха;

- зеленых насаждений специального назначения, включающих санитарно-защитные зоны, шумо- и ветрозащитные лесополосы, озеленение балок: Соленая, Крутенькая, Средняя, озеленение водоохраной зоны реки Миус.

- инженерной и транспортной инфраструктуры – линейных сооружений и отдельных объектов;

- прочих объектов – кладбища и т. д.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранная зоны реки Миус устанавленная с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов;

- зоны санитарной охраны, установленные в целях защиты санитарно-эпидеми-ологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления  хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

6.1.3. Реконструкция и развитие жилых зон

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны в границах поселка.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 17 600 человек.

Предложено сформировать планировочный район «Новопокровский», состоящий из кварталов усадебной застройки, общей площадью 946 га.  Площадь приусадебного участка предусматривается от 0,06 до 0,1 га. В новых кварталах предполагается постоянное проживание. Вся перспективная жилая застройка предусматривается комплексной. Градостроительная емкость нового строительства  составит около 1 600 участков с домами с ориентировочной общей площадью 192 000 м2.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, выражающейся в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также надстройкой,  достройкой и т. п. существующего.

6.1.4. Развитие общественных зон

Одной из целей генерального плана является организация на территории сельского поселения, в его населенных пунктах четко дифференцированного многоступенчатого культурно-бытового и социального обслуживания населения. Реализация этого положения определяется с учетом местоположения населенного пункта, в т. ч. по отношению к городским округам «город Таганрог» и «город Ростов-на-Дону» .

Проектным решением в селе Покровское выделяется два планировочных района «Покровское» и «Новопокровское», которые включают в себя поселковые центры с первой и второй ступенями обслуживания.

Проектными предложениями предусмотрена реконструкция сложившегося общественного центра по ул. Тургеневская, в планировочном районе «Покровский» с донасыщениями его объектами общественного назначения.

Предполагается реконструкция следующих зданий в общественном центре: администрации поселения, больницы, торговых зданий,  Дома культуры с библиотекой, кинотеатра, Покровской церкви, а также территории стадиона. В планировочном районе «Новопокровский» будет формирован общественно-деловой центр, где предполагается разместить следующие здания и сооружения: гостиницу, офисный комплекс, рынок, автостоянку, объекты дорожного сервиса, выставочную площадку для с/х техники, развлекательный комплекс, кафе, гостиницу с рестораном и т. д. Таким образом, поселковые центры сформированы как комплексы второй (периодической) и третьей (эпизодической) ступени обслуживания. Кроме того сформирована система общественных подцентров первой (повседневной) ступени обслуживания, где размещены школы, детские сады и небольшие магазины с товарами первой необходимости.

Поскольку все территории жилой застройки предполагаются комплексного освоения, строительство объектов общественного назначения будет вестись одновременно со строительством жилых зданий.

В приведенной ниже таблице представлен расчет учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»)

Расчетное количество – 17 600 чел.

Таблица  № 33

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 563 | 4 детских сада на 250 мест – сохраняется | 2 – по 115 и 1 на 95 мест соотв., с учетом радиусов обслуживания |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 2 112 | 3 средние школы на 1249 уч-ся. | 1 средняя школа на 864 уч-ся |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | районная больница с поликлиникой сохраняется | - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 1 320 13,2 | 864 (при средних школах) – сохраняется; 288 – при спорт. комплексе - сохраняется Поселковый стадион и 6 спортплощадок общей площадью 4,5 га - сохраняется | 400 – при 2 средних школах. 400 – при спортивном комплексе. 1,0 – при средней школе; 5,0 га площадки в жилых кварталах; 1,5 – при спорткомплексе; 1,5 в рекреационной зоне |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 1 320 | Дом культуры и клуб с общим кол-вом посещ. – 700 - сохраняется | Проектируется клуб на 500 мест в новом жилом районе и 120 при торговом комплексе |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 70,4 | 5,0 – в 2-х библиотеках с реконструкцией до 10,0 | 60,4 – при новом клубе |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 5 280 | 2700 в 108 магазинах – сохр. с реконструкцией | 800 - в торговом комплексе; 2000 – в новом планировочном районе. |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 528 | - | 2000 |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 600 | 200 – в существующих предприятиях | 400 – в торговых комплексах и отдельных объектах. |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 70,4 | 20 | 50 – в составе торговых комплексов |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 7,0 | - | 7 – на территории пром-зоны. |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 70,4 | - | 72 – в составе торговых комплексов |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 105,6 | - | 110 – гостиница в общественно-деловой зоне. |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | 1 | В общественно-деловом центре. |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 9 | 1 | 9 – встроенных в торговый комплекс. |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 2 | - | 1 – встроенные в торговый комплекс. |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 2 | - | контора в торговом комплексе. |

Обслуживание объектами общественного назначения 1 ступени (повседневное обслуживание) и 2 ступени (периодическое обслуживание) будет осуществляться в с. Покровское. Третья ступень обслуживания (эпизодическая) будет, частично, осуществляться в с. Покровское, а также в  г. Таганроге  и областном центре – г. Ростове-на-Дону.

6.1.5. Организация производственных зон

Генеральным планом сельского поселения для организации производственных зон с. Покровское отведена значительная территория. В их состав включены территории существующих, реконструируемых и проектируемых промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств.

Проектными решениями генерального плана с. Покровское даны следующие основные направления реорганизации сложившихся производственных зон населенного пункта, а также формирования перспективных промышленных зон:

- упорядочение границ существующих предприятий с учетом нормативных санитарно-защитных зон – СТФ, МТФ, ПТФ ит.д..

- комплексное благоустройство территорий промзон, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон – это касается всех вышеперечисленных предприятий.

- выявление территорий для формирования промышленно-инвестиционных зон для развития малого бизнеса с хорошей транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой.

Планировочное развитие с. Покровское в значительной степени определено  формированием новых производственных структур, включаемых в его границы. Это зоны, развиваемые в южном направлении и в восточном, причем в эти  промышленные зоны «вольются» участки действующих предприятий. Планировочная структура промышленных зон уточнится после появления инвестиционных компаний на следующем этапе проектирования. В основу их формирования положен принцип максимальной универсализации с тем, чтобы на этих территориях можно было разместить промышленные предприятия различных классов по санитарной классификации, различной площади и конфигурации их земельных участков и обеспечить по оптимальным схемам транспортное и инженерное обслуживание.

На участках, более приближенных к селитебным зонам, предусмотрено размещение предприятий IV и V класса санитарной опасности (с санитарно-защитными зонами 100 и 50 м соответственно). В глубине промышленных зон предусмотрено размещение предприятий III и, возможно, II класса санитарной опасности (с санитарно-защитными землями 300 и 500 м соответственно).

6.1.6. Организация рекреационной зоны

и системы зеленых насаждений

Основными мероприятиями генерального плана с. Покровское по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений населенного пункта являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенной рекреационной зоны;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории с. Покровское, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природно-экологического каркаса на территории населенного пункта.

Поскольку в сложившейся структуре  с. Покровское а также, в силу особенностей характера рельефа, озелененные пространства и участки ценного природного ландшафта занимают незначительные площади, генеральным планом решаются задачи их расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природно-экологический каркас. Основой этого каркаса является река Миус, которая предлагается  к обустройству с формированием линейного озелененного пространства. В  поперечном направлении с.  Покровское пересечено системой балок и оврагов, образующих бассейн реки Миус, озеленение этих элементов ландшафта очень важное мероприятие, которое улучшит микроклимат поселения и уменьшит поверхностный сток в реку.

В центре с. Покровское генеральным планом предлагается реконструкция сельского сквера расположенного перед церковью, а в подцентрах обслуживания –создание мини-скверов, связываемых друг с другом системой озелененных бульваров. Осуществление этих решений позволит довести уровень обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования до 12 м2/чел.

В черте населенного пункта предусмотрена организация озелененных санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.

По периметру населенного пункта генеральным планом предусматривается высадка зеленых насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системы озеленения.

Санитарно-защитные зоны предприятия должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками – породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами – для создания надежных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природно-экологического каркаса должны приблизить его к эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания населения.

6.1.7. Транспортное и пешеходное движение

Генеральным планом выполнена дифференциация сложившейся и проектируемой поселковой транспортной сети, согласно которой определены:

| - | главные улицы населенного пункта с шириной в красных линиях до 30 м с 2-3-полосным движением автотранспорта – ул. Металлургическая, ул. Тургенева, ул. Ленина, а также проектируемые основные улицы в восточной части меридионального и широтного направления, которая свяжет существующие и проектируемые районы; |
| --- | --- |
| - | основные улицы в жилой застройке с шириной в красных линиях до 20 м с 2-полосным движением автотранспорта – ул. Кошевого, ул. Прохладная, пер. Лермонтовский, пер. Димитрова, пер. Сельмаш, пер. Южный, а также ряд проектируемых улиц, которые свяжут центр населенного пункта с новым восточным планировочным районом; |
| - | второстепенные улицы в жилой застройке и проезды. Их ширина в красных линиях составит от 10 до 16 м. |

Проектом предложена также выборочная реконструкция сложившейся улично-дорожной сети с. Покровское с установлением параметров улиц в соответствии с принятой градацией. Движение грузового автотранспорта по жилым улицам, в основном, исключено.

В рекреационной зоне организована возможность исключительного пешеходного движения и возможность проезда для пожарной машины и обслуживающего транспорта. В прибрежной зоне предусмотрена велосипедная дорожка.

Внутри микрорайонов организованы рациональные маршруты пешеходного движения, связывающие жилую застройку с объектами культурно-бытового обслуживания районного и общепоселкового значения.

Генеральным планом определены места для постоянного и временного хранения автомобилей, как грузовых, так и легковых.

Согласно п. 3.5.43 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» уровень автомобилизации на I период расчетного срока на 1000 чел. Принят:

- легковых автомобилей – 220;

- грузовых автомобилей – 32.

Учитывая, что объект проектирования – сельское поселение, принимаем коэффициент – 0,8,  а также коэффициент 1,4 – увеличение транспортных средств на расчетный срок.

Таким образом, уровень автомобилизации на расчетный срок I этапа (10 лет), исходя из ожидаемой численности населения 15 500 чел., составит:

- легковых автомобилей – 220 х 0,8 х 15,5 = 2 728;

- грузовых автомобилей – 32 х 0,8 х 15,5 = 397.

Общее число автомобилей на расчетный срок II этапа (20 лет), исходя из ожидаемой численности населения 17 600 чел., составит:

- легковых автомобилей – 220 х 0,8 х 1,4 х 17,6 = 4 337;

- грузовых автомобилей – 32 х 0,8 х 1,4 х 18,0 = 631.

Хранение грузового автотранспорта будет осуществляться в гаражах и на открытых стоянках на территориях промышленных зон.

Легковые автомобили будут «парковаться» на приусадебных участках индивидуальных жилых домов.

В генеральном плане населенного пункта в соответствии с п. 3.5.137 «Нормативов …» учтены мероприятия  по организации открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей из расчета не менее, чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в т. ч.:

- на территории жилых кварталов – 30 %;

- на участках промышленных зон – 10 %;

- на территориях общепоселкового центра и в подцентрах общественного обслуживания – 15 %;

- в местах массового кратковременного отдыха – 15 %.

Таким образом, для временного хранения легковых автомобилей на расчетный срок предусмотрены:

- на территориях жилых кварталов –  4337 х 0,3 = 1301 машиноместо;

(в кварталах усадебной жилой застройки –  на приусадебных участках)

- на участках промышленных зон - 4337 х 0,1 = 434 машиномест;

- на территориях общепоселкового центра и в подцентрах обслуживания:

4337 х 0,15 = 651 машиноместо;

- в местах массового кратковременного отдыха -  4337х 0,15 = 651 машиноместо.

6.1.8. Развитие инженерной инфраструктуры

Система водоснабжения

Схемой генерального плана с. Покровское предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения территории:

- реконструкция водохозяйственных сооружений на территории с. Покровское с организацией зон их санитарной охраны в северо-западной части;

- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон, а также замена ветхих участков сетей;

-  проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

Схемой водоснабжения решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений как на территориях перспективного развития селитебных и промышленных зон, так и всего населенного пункта в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Проектом принята централизованная система водоснабжения, которая обеспечит:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- противопожарные мероприятия.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб ( 110 – 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Протяженность проектируемых сетей водопровода – 14 800 м.

Водопотребление

Таблица  № 34

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 250 |
| 2. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 1 860 | 4 440 |
| 3. | Водопотребление на производственные нужды и промышленность | - “ - | 450 | 1 150 |
| 4. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 230 | 560 |
|  | ИТОГО: |  | 2 540 | 6 150 |

Система водоотведения

Генеральным планом с. Покровское решается двуединая задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:

- канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон населённого пункта самотечными и напорными коллекторами в канализационную насосную станцию (КНС), предусмотренную к размещению в южной части с. Покровское и, далее, напорным коллектором на очистные сооружения биологического типа, проектируемые в южной промышленной зоне с. Покровское. Месторазмещение очистных сооружений должно быть уточнено после выполнения инженерно-геологических изысканий и расчетных нагрузок на последующих этапах проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) типа «ТОПАС». Очищенные до 96 % стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить в систему оросительных каналов орошаемой пашни;

- канализование существующих и проектируемых промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами также в сборную канализационную насосную станцию и далее на очистные сооружения биологического типа с мощностью до         280 м3/сут.;

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий и селитебных зон, с устройством локальных очистных сооружений типа «Катрин». Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить в овражно-балочную сеть, которая расположена в структуре села, а далее после очистки в систему оросительных каналов в пойме реки Миус. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ   ( 160 – 250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории будет осуществляться сбором твердого мусора в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на городской полигон твердых бытовых отходов. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов.

Количество твердых отбросов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.

Накопление мусора в год составит: 300 кг  х  17600 чел. = 5 280 000 кг = 5 280 тн.

В комплекс санитарной очистки проектируемой территории с. Покровское входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, который собирается в мусоросборник и вывозится на полигон ТБО.

Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей Покровского сельского поселения будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Неклиновского района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики» и соответствующей разработкам ОАО «Южный инженерный центр энергетики» «Южэнергосетьпроект».

Электроснабжение потребителей Неклиновского района осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и от сетей ОАО РАОЭС.

На территории поселения расположена электроподстанция 35/10 кВ ПС «Покровская», запитываемая от электроподстанции «Троицкая» 110/35/10 кВ, расположенное южнее села Покровское в с. Троицкое,

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная с. Покровское, так и на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

В проектируемых районах предполагается размечение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующей в сложившейся застройке.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Общие электрические нагрузки

Таблица  № 35

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебная территория | кВт | 30 300 | 34 400 |
| 2. | Промышленные зоны* | кВт | 6 500 | 9000 |
|  | ИТОГО: | кВт | 36 800 | 43 400 |

Примечание: * - в связи с тем, что состав промышленных зон  до  конца  не опре-

делен, нагрузки приняты ориентировочно.

Потребление электроэнергии

Таблица  № 36

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 13,95 | 23,76 |
| 2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 2,85 | 6,00 |
|  | ВСЕГО: | - “ - | 16,70 | 29,76 |

Теплоснабжение

Проектными решениями генерального плана с. Покровское установлено, что тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

-  дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельностоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

Газоснабжение

Газоснабжение населенного пункта – с. Покровское предлагается выполнить по сложившейся схеме, от действующего ГГРП, предусмотренного к реконструкции.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по действующей схеме, от подводящего газопровода высокого давления и, далее, через ГГРП, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Принятые к установке газорегуляторные пункты обеспечат максимальное газопотребление. Технологическое оборудование ГРПШ располагается в металлическом шкафу полного заводского изготовления.

Тип ГГРП, ГРПШ, марки котлов в котельных будут разработаны при следующих стадиях проектирования:

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от  ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа

Таблица № 37

| №№ п/п | Показатели | Единица Измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м/год | 57,028 | 64,754 |
| 2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 12,500 | 17,500 |
|  | ИТОГО: | млн. куб.м/год | 67,528 | 82,254 |

Сети связи

В настоящее время населению Неклиновского района предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь и телематическая связь.

1.Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Телефонизация вновь строящегося  района села должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации. Норма телефонной плотности принята в соответствии с рекомендациями института «Гипросвязь». Ниже, в таблице №3 приведен расчет изменения роста стационарной телефонной сети района.

2.Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в районе развивается ускоренными темпами. Степень проникновения сотовой подвижности составляет почти 70%. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.

3.Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB.В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Предусматривается 100% охват всего населения района телевизионным вещанием.

4.Развития почтовой связи должно идти путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

Более детальная проработка данного раздела должна быть сделана специализированной организацией.

При последующих стадиях разработки данного раздела с целью выбора оптимального варианта необходимо проанализировать технические условия, предлагаемые различными службами, обеспечивающими услугами связи в данном районе.

Таким образом, схема сетей связи должна уточняться после получения наиболее благоприятных тех. условий.

Телефонизация

Телефонизация селитебных и производственных зон Покровского сельского поселения, существующей и проектируемой застройки предусматривается от проектируемых АТС, которые предусмотрено разместить в с.Покровское. Сети абонентского доступа по шкафной системе предусматривается для зданий общественного назначения, усадебной жилой застройке и производственных объектов.

Для прокладки телефонных кабелей от АТС предусматривается строительство сетей телефонной канализации.

Радиофикация

Радиофикация жилых, общественных зданий и производственных зданий существующей и проектируемой застройки населенных пунктов предусматривается от поселковой сети радиотрансляции. На вводах в здания предусматривается установка абонентских трансформаторов 240/30 В.

Прокладка кабелей проводного вещания предусматривается в отдельном канале телефонной канализации.

6.1.9. Инженерная подготовка территории

На территории с. Покровское имеют место неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов II типа. Так же высокое стояние грунтовых вод, а также, в ряде случаев – наличие не спланированных участков, с выемками, насыпями и т. п.

В целях защиты проектируемой территории от названных факторов проектом предусмотрен ряд мероприятий по инженерной защиты. Принятые решения подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенного пункта;

- подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

- организация отвода поверхностных вод с помощью устройств дополнительных водовыпусков по укрепленным ниже по естественному рельефу, ж/б лоткам;

- понижение уровня стояния грунтовых вод с помощью устройств дренажных систем, как локального характера, так и кольцевых;

- укрепление склонов балок высадкой деревьев и кустарников;

- берегоукрепительные мероприятия, расчистка русел ручьев и укрепление дна тальвегов балок;

- устройство ливневой канализации при устройстве производственных площадок в промзоне, с очисткой стоков на мини-очистных сооружениях типа «Катрин» с последующим выпуском в пониженные места, за пределы населенного пункта;

- проведение инженерных  мероприятий при освоении территорий с просадочными грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т. п.) на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка должна отвечать характеру намечаемого использования территории и ее планировочной организации.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Рельеф местности схемой вертикальной планировки, в основном, сохраняется.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

Река Миус подвержена ежегодному весеннему паводку, борьба с этим явлением предполагает следующие мероприятия::

-Посадка лесозащитных полос;

-Распашка земель поперек склонов

- Сохранение в пределах прибрежных водоохранных  полос древесной и кустарниковой растительности.

Данные мероприятия будут способствовать  переводу скоротечного поверхностного стока в замедленный подземный сток. На дальнейших этапах проектирование возможны предложения по строительству прудов, запаней, копаней и др. емкостей в балках для перехвата талых и дождевых вод.

р. Миусс на всём протяжении –« грязная» - 4 класс, необходимо запроектировать приречную территорию таким образом, что–бы уменьшить:

-негативное влияние поселения на акваторию

-негативное влияние реки на поселение (весенний паводок)

Однако необходимо увеличить положительное, санирующее действие реки на микроклимат поселения.

В соответствии с «Водным Кодексом РФ» водоохранные зоны по рекам района установлены: Миусс-200м.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты и являются экологичекими транзитными коридорами, связывающими природную экологическую сеть региона.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает:

защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей,

обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны,

проведение лесопосадок и залужение пашни,

упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования,

другие специальные мероприятия

Перечень мероприятий определяются в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

Генеральным планом предполагается устройство 200 метровой водоохраной зоны, в состав которой войдет : береговая полоса 5-20 метров и прибрежная защитная полоса 40 метров. Береговая полоса обустраивается проездом, необходимым для обслуживания водоема. Прибрежная защитная полоса засаживается растительностью, способствующей закреплению берега и очистке поверхностного стока. На отдельных участках береговая полоса отдается под места отдыха у воды (пляж), а сама водоохранная зона озеленяется и благоустраивается под парково-рекреационную зону. Покровское сельское поселение выходит застройкой к реке Миус,  т.е. весь поверхностный сток с селитебных и производственных территорий аккумулируется в балочной сети и попадает в реку, что ведет к заилению и деградации акватории.  Проектом предусмотрено устройство ливневых коллекторов по тальвегам балок,  с устройством локальных очистных сооружений вода с которых попадает в реку Миус. На стыке водоохраной зоны и селитебной зоны прокладывается улица, по которой устраивается коллектор хоз-бытовой канализации. Предполагается  канализование основных предприятий поселка и новой застройки, что  уменьшит негативное воздействие поселения на реку. Организация поверхностного стока уменьшит размыв берегов, соответственно уменьшит степень заиления реки. Вдоль реки предполагается частичное регулирование берегов в местах, где застройка выходит к акватории. Так же предполагается проведение дноуглубительных работ с целью очистки русла от ила.

6.1.10. Основные показатели

по схеме генплана с. Покровское

Таблица 38

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г | I период Расчетный срок – 10 лет | II период. Расчетный срок – 20 лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га | 1422,0 | 2221,0 | 2221,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 578,88 | 6432,2 | 778,5 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | многоэтажная и среднеэтажная застройка; | - " - | - | - | - |
|  | малоэтажная застройка, | - " - | 578,88 | 643,2 | 778,5 |
|  | общественно-деловых зон; | - " - | 22,44 | 59,2 | 65,3 |
|  | производственных зон; | - " - | 79,80 | 216,5 | 231,5 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 125,15 | 500,0 | 622,3 |
|  | рекреационных зон; | - " - | 5,0 | 108,5 | 250,0 |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - " - | 529,5 | 524,8 | - |
|  | зон специального назначения; | - " - | 5,35 | 13,3 | 13,3 |
|  | режимных зон; | - " - | - | - | - |
|  | иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | 76,1 | 95,4 | 200,0 |
| 1.2. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования, | - " - |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего поль- зования; | - " - | 5,0 | 168,6 | 310,1 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 45,32 | 194,0 | 242,0 |
|  | - прочие территории общего пользо -вания. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.). | га | 60,1 | 60,1 | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития поселения. | - " - | - | 274,2 | 799,0 |
| 2. | Население. | чел. | 12788 | 15500 | 17600 |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 220000 | 374000 | 528000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв.м | · | - | - |
|  | - частной собственности. | - " - | · | 374000 | 528000 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоэтажных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных домах; | -"- | 220000 | 374000 | 52800 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 17,2 | 24,1 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения –всего | мест | 250 | 460 | 575 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | уч-ся | 1249 | 2113 | 2113 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | -"- | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | -"- | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | 315 | 315 | 315 |
| 4.6. | Поликлиники | посещ.в см. | 500 | 500 | 500 |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли - всего | м2 торг. площади | 2700 | 3500 | 5500 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | 200 | 400 | 600 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 20 | 55 | 70 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства | мест | 700 | 1200 | 1320 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего | га, открытые плоскостные сооружения | 4,5 га | 9,0 | 13,2 |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма -всего/ 1000 чел. | объект | - | - | - |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения - всего | объект | 1 | 2 | 2 |
| 4.14 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | 1 | 3 | 5 |

П Р И Л О Ж Е Н И Я

| Список предприятий с.Покровское, учтенных в органах государственной статистики на 01.04.2008г. и прошедших перерегистрацию в ИМНС России с 01.07.2002г. |
| --- |
| ОКПО | Наименование | Адрес | Телефон | ФИО руководителя | Основной вид экономической деятельности |
| 95857401 | ООО "ИСТОК" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 27, КВ 6А | ИВАЩЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | растениеводство |
| 83353115 | ООО "ФИНТЕХАЛЬЯНС-АГРО" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 110 | ШТОКОЛОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА | выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки |
| 27176164 | КФХ "ЗЕВС" | 346800 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ТОЛБУХИНА, 1/2, КВ 2 | 32244,63638 | ОНИЩЕНКО АНАТОЛИЙ СТЕФАНОВИЧ | выращивание зерновых и зернобобовых культур |
| 12167515 | ООО "АРГО" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ МЕТАЛЛУРГОВ, 8, КВ 1 | 32158 | РЯБОШАПКО АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ | выращивание зерновых и зернобобовых культур |
| 12167521 | ООО КФХ "ЛЕЛЬ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ МЕТАЛЛУРГОВ, 8, КВ 2 | 32244 | КАРПЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | выращивание зерновых и зернобобовых культур |
| 40544448 | ООО ПЗФ "ТРИАДА-АГРО" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 1 | 21175 | ЛЯШЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ | выращивание зерновых и зернобобовых культур |
| 3676889 | СПК - КОЛХОЗ "МИУССКИЙ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ТУРГЕНЕВА, 25 | 32320 | СОБОЛЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ | выращивание зерновых и зернобобовых культур |
| 34134924 | ООО "ДОН - СЕРВИС" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ СХТ | 32019 | СУХОВАТЧЕНКО ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ | выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки |
| 83355383 | СНТ "ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, 1283КМ СКЖД, Ж/Д_БУДКА | ДУШИНА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА | выращивание плодовых и ягодных культур |
| 630155 | ООО "ИНКУБАТОР" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ СХТ | 31439 | КАЧАН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ | разведение сельскохозяйственной птицы |
| 24195238 | ООО "БИОЛАБОРАТОРИЯ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КРАСНЫЙ, 43 | 32700 | СТЕПАНЕНКО НОННА ЕВГРАФОВНА | предоставление услуг, связанних с производством сельскохозяйственных культур |
| 602294 | ООО "НЕКЛИНОВСКАЯ СЕЛЬХОЗХИМИЯ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 78 А | 31261 | ИВАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ | предоставление услуг, связанних с производством сельскохозяйственных культур |
| 73315355 | ООО "ЧЕХОВ" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР НОВЫЙ, 42А | 31737 | ЧЕХОВ ГАВРИЛ ГАВРИЛОВИЧ | производство сыра |
| 944439 | ОАО "НЕКЛИНОВСКОЕ ХПП" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 38 | 31843 | ТАРАНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ | производство продуктов мукомольно-крупяной промушленности |
| 76925083 | ООО "ИНЖЕНЕР" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, 11 | СОБОЛЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | издание карт, атласов, в том числе для слепых |
| 2457732 | МУП РГ "ПРИАЗОВСКАЯ СТЕПЬ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 1 | 31180 | ТОДЫКА РАИСА АРТЕМОВНА | издание газет |
| 2436598 | ЗАО "ТИПОГРАФИЯ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 333 | 31370 | ГОРБИК ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ | полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области |
| 3475962 | ОАО "НЕКЛИНОВСКНЕФТЕПРОДУКТ" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 110 | 31582 | ДОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | производство ядерных материалов |
| 12096011 | ООО "ОРИОН" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ МЕНДЕЛЕЕВА, 15 | 33-55-2 | СЕМЕНОВ ВИТАЛИЙ СТЕПАНОВИЧ | производство прочихкрасок, лакрв, эмалей и связанных с ними продуктов |
| 49795672 | ООО "ПМК" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ЧКАЛОВСКИЙ, 18 | 32453 | ПАНАРИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | прозводство фармацевтической продукции |
| 80375381 | ООО "ПРОТЕХ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 90/1 | 21071 | БОЙКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ | производство сухих бетонных смесей |
| 12170011 | ООО "ТЕПЛОТЕХНИК-1" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ, 34 | 20927 | НАУМОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ | предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления |
| 42702489 | МУП "НЕКЛИНОВСКРАЙГАЗ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ДАЧНЫЙ, 1 | 31676 | ШКУРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | распределение газообразного топлива |
| 80383239 | НЕКЛИНОВСКИЙ УЧ-ФЛ ООО "РОСТОВРЕГИОНГАЗ" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ СХТ | 21088 | АЛЕЙНИКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА | распределение газообразного топлива |
| 73270865 | ОАО "РОСТОВГАЗСЕРВИС" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ СХТ | 31976 | ШКУРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | распределение газообразного топлива |
| 3298796 | ОАО "НЕКЛИНОВСКОЕ ППЖКХ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЧЕХОВА, 195 | 31604 | ЛУКИЕНКО АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ | производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| 49805531 | МУП "НЕКЛИНОВСКИЙ ВОДОПРОВОД" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 | 20204 | ЛУКИЕНКО АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ | сбор, очистка и распределение воды |
| 79259273 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ, 43/1 | 31687 | СОЛОГУБОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | подготовка строительного участка |
| 79241072 | ООО "СТРОЙИНВЕСТГАЗ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ, 43\1 | 31034 | ПОЛОВОЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | подготовка строительного участка |
| 53516206 | ООО "МИУССТРОЙ" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 80 | 31789 | АНДРЮЩЕНКО СТАНИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ | производство земляных работ |
| 80390601 | ООО "АРТСТРОЙПРОЕКТ" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ Ф ЭНГЕЛЬСА, 48 | МИЛАЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | строительство зданий и сооружений |
| 48226877 | ООО "ВРЕМЯ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ СОВЕТСКАЯ, 54 | 32007 | СЕМКО АННА ВЛАДИМИРОВНА | строительство зданий и сооружений |
| 80390624 | ООО "НЕКЛИНОВСКСТРОЙЗАКАЗЧИК" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ТРУДОВОЙ, 6 | ЧЕРТЫШОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ | строительство зданий и сооружений |
| 80367973 | ООО "ПИРАМИДА" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛУГОВАЯ, 23 | ПОНЕДЕЛЬНИК МАРИЯ ПЕТРОВНА | строительство зданий и сооружений |
| 24160346 | ООО "РЕМСТРОЙ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ, 55 | 310-30 | АЛИБУТАЕВ ШАКИР МИРЗЕБУТАЕВИЧ | строительство зданий и сооружений |
| 79223849 | ООО "СТАНДАРТ" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ СХТ | ШКУРОВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА | строительство зданий и сооружений |
| 83339888 | ООО "ЮГСТРОЙСЕРВИС" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ, 55А | 21011 | ХМАРИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | строительство зданий и сооружений |
| 33322954 | ПСПО НЕКЛИНОВСКИЙ СУ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 | 31044 | КАРПОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ | строительство зданий и сооружений |
| 14536106 | ООО "МИУС-СЕРВИС" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ГОРНЫЙ, 75 | ШЕСТОПАЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | производство общестроительных работ |
| 31666968 | ООО ПКП "СТРОЙИНВЕСТ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ, 43/1 | 31687,31034 | ПОЛОВОЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ | производство общестроительных работ |
| 76962397 | ООО "ДАМЕНТ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР СПАРТАКОВСКИЙ, 22, А | 2345858 | БЕЛИКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | производство общестроительных работ по возведению зданий |
| 44868426 | ООО "ЛАЗАГ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 82 | 31091 | ЗАБЕЖАЙЛО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | производство общестроительных работ по возведению зданий |
| 48236381 | ООО "НЕКЛИНОВСКОЕ ДСУ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ОЛЕГА КОШЕВОГО, 1 | 276038 | ПОНОМАРЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ | производство общестроительних работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог |
| 80403901 | ООО "НЕКЛИНОВСКОЕ ДСУ" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ О КОШЕВОГО, 9 | 31672 | ПОНОМАРЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ | производство общестроительних работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог |
| 71939703 | ООО "ПКФ СУ - 125" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 1, КВ 6 | 655127 | ПРОСАНДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ | производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки |
| 3427294 | ОАО "НЕКЛИНОВСКОЕ ДРСУ" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ОЛЕГА КОЩЕВОГО, 9 | 31672 | ПОНОМАРЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ | производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос аэрозромов |
| 24169778 | ООО "ВЕГА" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР СМИРНОВА, 3 | 32154 | ХОМЕНКО АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ | производство электромонтажных работ |
| 73287423 | ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР СЕЛЬМАШ, 1В | 31257 | ЕДУШ ПЕТР ИВАНОВИЧ | производство электромонтажных работ |
| 14537956 | ФИЛИАЛ ООО "САПФИР-2" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, ПЕР ПАРКОВЫЙ,4, С ПОКРОВСКОЕ | 27-1-96 | МЕЛЕНЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ | производство санитарно-технических работ |
| 33319308 | ООО "НИКО" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ОЛЕГА КОШЕВОГО, 26 | 3-11-48 | БЕЛЫХ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей |
| 27225566 | ООО "РАДУГА ЦВЕТОВ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 3 | БУЯНОВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей |
| 83356183 | ООО "МОСТ-ПЛЮС" | 346835 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, 9 КМ АВТОДОРОГИ ТАГАНРОГ-ПОКРОВСКОЕ | АНИСИМОВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ | розничная торговля моторным топливом |
| 27195196 | ООО "АКЦЕНТ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 208Г, КВ 2 | 32249 | ПЕТРОВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ | розничная торговля моторным топливом |
| 51581027 | ООО "АРСЕНАЛ-ТОРГ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 11 | 31200 | НАУМЕНКО ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | розничная торговля моторным топливом |
| 53554402 | ООО "БАШРОС" | 346835 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, 9 КМ АВТОДОРОГИ ТАГАНРОГ-ПОКРОВСКОЕ | 324242 | АНИСИМОВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ | розничная торговля моторным топливом |
| 76945192 | ООО "МЕГА" | 346863 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, 53 КМ АВТОДОРОГИ РОСТОВ-ТАГАНРОГ-ГР УКРАИНЫ | САЦУК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | розничная торговля моторным топливом |
| 27181509 | ООО "САМАРА" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ | 334236 | ДАНИЛЬЯНЦ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ | розничная торговля моторным топливом |
| 44868449 | ООО "СП" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ О КОШЕВОГО, 22 А | 45327 | ЕФИМЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | розничная торговля моторным топливом |
| 97829389 | ООО "КОЛОС" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ТУРГЕНЕВА, 23 | КАРАПЕТЬЯНЦ АРТУР АШОТОВИЧ | оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 79242344 | ООО "РОСТ-ТРАНС-НАЦИОНАЛЬ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР СТЕПНОЙ, 42А | 20431 | ЕПРИМИ РАНТИК ГУРГЕНИ | оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 97821117 | ООО "РУСЬ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ, 43/1 | 694725 | ВЛАСЯНЦ АЛЕКСАНДР САРКИСОВИЧ | оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 83362150 | ООО "ТАКТИКА" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ТУРГЕНЕВА, 23 | РАДИОНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 33362149 | ООО "ВИТАС" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КРАСНЫЙ, 22, КВ 8 | 32283 | СМИРЯГИН ВИТАЛИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ | оптовая торговля зерном |
| 95022553 | ООО "КОНТАКТ К" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ТУРГЕНЕВСКИЙ, 23 | ЛЕГОСТАЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
| 83339865 | СХК "ПОКРОВСКИЙ СЫРОДЕЛ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР НОВЫЙ, 42А | КРАВЧЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | оптовая торговля молочными продуктами |
| 27150561 | ООО "МИНЮРИД" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЧЕХОВА, 185 | 3-19-08 | МИНКА ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | оптовая торговля безалкогольными напитками |
| 27178482 | ООО "АРТ-ЮВЕЛИР" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ, 21 Б | 240-98-34 | ДЕТОЧКА СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | оптовая торговля ювелирными изделиями |
| 55527510 | ООО "ТАТЕЛ-ЮГ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ УРИЦКОГО, 30А | 32087 | ДЕГТЯРЕВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом |
| 51602723 | ООО "ОРИОН-ЮГ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 13 | МАКАРЕНКО ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ | оптовая торговля топливом |
| 80385669 | ФЛ "СИБ-АСТОР" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 90/1 | АЙКАЧ ТАРКАН МУРАТ | оптовая торговля твердым топливом |
| 79242752 | ООО "ФОРСАЖ" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ОЛЕГА КОШЕВОГО, 26 Б | КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин |
| 27151632 | ООО АГРОФИРМА "КЕДР" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 98, КВ 4 | 31463,31755 | БОГДАНЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ | оптовая торговля лесоматериалами |
| 27145235 | ООО "МИУС-КОНТРАСТ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 288 | 32283,32887,322283 | СМИРЯГИН ВИТАЛИЙ АРСЕНЬЕВИЧ | прочая оптовая торговля |
| 95062203 | ООО "МЕРКУРИЙ" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 329 | КОРОПОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | розничная торговля в неспециализированных магазинах |
| 95063138 | ООО "РОДНИЧОК" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ФРУНЗЕ, 67 | КОЛОМИЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА | розничная торговля в неспециализированных магазинах |
| 97805012 | ООО "РОЗА" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 1 | АВАКАН АРИАДНА АРТЮШЕВНА | розничная торговля в неспециализированных магазинах |
| 83339960 | ООО "ТЕХНОМИРПЛЮС" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЧЕХОВА, 198 | 31084 | КНЯВЧУК ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | розничная торговля в неспециализированных магазинах |
| 34100629 | ООО "КОНТАКТ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ, 43/1 | 31687 | ПОЛОВОЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
| 79242858 | ООО "ЛИС" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР НОВЫЙ, 2Б, КВ 1 | ВАСИЛЕНКО ЛАРИСА ВИТАЛЬЕВНА | розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
| 95048015 | ООО "ТЕХНОМИР" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 280 | 31084 | КНЯВЧУК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
| 95062268 | ООО "ТРИУМФ" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР РАБОЧИЙ, 23 | 21030 | ШУЛЬЖЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
| 33327213 | ООО "ФАРТ" | 347830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ УРИЦКОГО, 32 | 31530 | БЕЛИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
| 83370838 | ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "ЗАО" ТАНДЕР В НЕКЛИНОВСКОМ Р-НЕ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ТУРГЕНЕВА, 15 | 219-21-86 | ПАЩЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
| 97794604 | ООО "ВСЕ ДЛЯ ВАС" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ФРУНЗЕ, 71А | ЛЯШЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА | розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 80399134 | СПСК "СКОРПИОН" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 108 | АЗИЗОВ РОВШАН СОЛТАН-ОГЛЫ | розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 51585982 | ООО "КООПЕРАТОР" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ТУРГЕНЕВА, 15 | 31495 | АЗИЗОВ РАВШАН СОЛТАН-ОГЛЫ | розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы |
| 80408169 | ООО "ВИКТОРИЯ" | 346800 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 225 | ЛЕДОВСКИХ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | розничная торговля алкогольными и другими напитками |
| 95022665 | ООО "КАСАТИК" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР СТЕПНОЙ, 21А | КАСАТКИНА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | розничная торговля алкогольными и другими напитками |
| 95063078 | ООО "РАССВЕТ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 3А | ЧЕРКАСОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | розничная торговля алкогольными и другими напитками |
| 97813833 | ООО "ШАНС" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЧЕХОВА, 181 | 21222 | ПРОЦЕНКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | розничная торговля алкогольными и другими напитками |
| 525671 | ЗАО "ПОКРОВСКЗООВЕТСНАБ" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ О КОШЕВОГО, 1 | 31048 | ЛЫСЕНКО ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ | розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами |
| 1538345 | ГУП РО НЕКЛИНОВСКОЕ АПТЕЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ Ф ЭНГЕЛЬСА, 85 | 31162 | ДОНЧЕНКО ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА | розничная торговля фармацевтическими товарами |
| 27180303 | ООО ПКП "ГОРИЗОНТ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ Ф ЭНГЕЛЬСА, 87, КВ 1 | 31871 | ТИЩЕНКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ | розничная торговля фармацевтическими товарами |
| 42702472 | ФЛ ООО "ВИКТОРИЯ" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ | 3-19-64 | ДОНЧЕНКО ЭЛЕОНОРА ЕВГЕНЬЕВНА | розничная торговля фармацевтическими товарами |
| 76925060 | ООО "КАМА" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ТУРГЕНЕВА, 23 | КАЛИНИЧЕНКО КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ | прочая розничная торговля в специализированных магазинах |
| 76940510 | ООО "ЮГСТРОЙ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ТУРГЕНЕВА, 23 | 32775 | КАЛИНИЧЕНКО КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ | прочая розничная торговля в специализированных магазинах |
| 49805519 | ООО "ЕЯ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ВОКЗАЛЬНЫЙ, 74 | МЕЩЕРЯКОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ | розничная торговля лесоматериалами |
| 49804164 | ФЛ НЕКЛИНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "РОСТПЕЧАТЬ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 2 | 319-42 | БЕЛИБА АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ | розничная торговля газетами и журналами |
| 12094526 | ФЛ "РОСТОВТОППРОМ"-НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙТОПСБЫТ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 1 | 311-54 | ШИДОВ ВАЛЕРИЙ МУРАДИНОВИЧ | розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом |
| 83367382 | ООО "КРУИЗ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 84, КВ 9 | ЗИНОВЬЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | розничная торговля вне магазинов |
| 1679867 | ССПО НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ТУРГЕНЕВСКИЙ, 6 | 3-18-31 | КОЗЮМЕНКО МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | розничная торговля в палатках и на рынках |
| 40513844 | ООО ПКФ "БЕЛАЯ АКАЦИЯ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЧЕХОВА, 179 | 31-94-5 | СИДЕЛЬНИКОВА МАРИЯ ИГНАТЬЕВА | деятельность ресторанов и кафе |
| 31647190 | ОАО "НЕКЛИНОВСКОЕ АТП" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ОЛЕГА КОШЕВОГО, 26 | 32376 | КРИВОШАПКО АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ | деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию |
| 48240848 | ПОКРОВСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС РО | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 2 | 313-46 | БОНДАРЕНКО ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА | деятельность почтовой связи общего пользьвания |
| 1152605 | НЕКЛИНОВСКИЙ ЛТУ ТАГАНРОГСКОГО УЭС РОСТОВСКОГО ФЛ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 2 | 3-23-52 | ГУСЕВ ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ | деятельность в области электросвязи |
| 80380904 | ДО ПОКРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООО "ДНБ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 326 | 3-11-37 | ТИМОШЕНКО СВЕТЛАНА ИВАНОВНА | прочее денежное посредничество |
| 80368056 | ДОП ОФИС ФЛ N5 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 185 | 2-11-63 | ГОЛОВЧЕНКО ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА | прочее денежное посредничество |
| 80380703 | НЕКЛИНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООО "ДНБ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ТУРГЕНЕВСКИЙ, 21А | 3-11-37 | ТИМОШЕНКО СВЕТЛАНА ИВАНОВНА | прочее денежное посредничество |
| 48242155 | НО ФОНД "ФУТБОЛ-ФОРТУНА" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ, 8 | 32775 | КАРТАШОВ ВЛАДИМИР КАРЛОВИЧ | прочее финансовое посредничество |
| 53516229 | ФОНД СТРОИТЕЛЬНОГО ХРАМА "ПОКРОВА СВЯТОЙ БОГОРОДИ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 1 | 3-14-54 | ЖУРКИН ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ | прочее финансовое посредничество |
| 95067840 | СПКК "ПОКРОВ" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 296 | ПРОКОПЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | предоставление кредита |
| 31646629 | ООО "КУИ "ПРОГРЕСС" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ОЛЕГА КОШЕВОГО, 1 | 31048 | ШУДРИЙ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ | капиталовложения в собственность |
| 14538022 | СТРАХОВОЙ ОТДЕЛ В С ПОКРОВСКОЕ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 2 | 3-19-61 | ГОНЧАРОВА АННА ВИКТОРОВНА | страхование жизни и накопление |
| 83339055 | ФЛ ООО "СК "АЙБОЛИТ" В С.ПОКРОВСКОЕ | 346370 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ФРУНЗЕ,88 | 3-12-48 | СЕМИКИНА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА | дополнительное медицинское страхование |
| 95021536 | ФЛ ООО "СМК "АЙБОЛИТ" В С ПОКРОВСКОЕ | 346370 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ФРУНЗЕ, 88 | 3-12-48 | СЕМИКИНА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА | дополнительное медицинское страхование |
| 79213762 | ООО "ПЦН" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ТУРГЕНЕВА, 18 | 362298 | ГОЛОВЧЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 80366597 | ТСЖ "ЗАБОТА" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЧЕХОВА, 206, КВ 14 | 32743 | ГАЛИМУЛЛИНА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА | сдача внем собственного недвижимого имущества |
| 76925120 | ООО "ОЦЕНЩИК-ПЛЮС" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КРАСНЫЙ, 4-А | СТЕПАНЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом |
| 14538039 | ТСЖ "НАДЕЖДА-2" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 279 | ПАНЧЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА | управление эксплуатацией жилого фонда |
| 1521632 | МУП БТИ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 4 | 32307 | ЛИНКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ | деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества |
| 24216549 | НЕКЛИНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУ ЗКП | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 4 | 20809 | ЕРОХИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества |
| 31683903 | НЕКЛИНОВСКИЙ ГСУ РФ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ | ШАТОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ | научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
| 46562163 | НЕКЛИНОВСКИЙ ФЛ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КРАСНЫЙ, 32 | 3-15-40 | ТЕРЕЩЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | деятельность в области права |
| 53540676 | МУ "РЦ" ПРИ РУО | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 271 | 32990 | ТЮЛЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА | деятельность в области бухгалтерского учета |
| 79241155 | МУ "ЦБУК" | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 296 | 32977 | БЕДНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА | деятельность в области бухгалтерского учета |
| 46572799 | ООО "РОГАУДИТ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ФРУНЗЕ, 88, КВ 1 | 31867 | КОРСУН-КРАВЕЦ СВЕТЛАНА САВЕЛЬЕВНА | аудиторская деятельность |
| 679842 | УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 1 | 31876 | ДАНИЛЕНКО ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ | консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 27225448 | ООО "АЭРОТРАНС" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР СПАРТАКОВСКИЙ, 5 | 32831 | ЧЕМИКОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве |
| 40543963 | ООО "НЕККОМ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЧЕХОВА, 177 | 32209 | СМИРНОВА АЛЛА ЮРЬЕВНА | архитектурная деятельность |
| 80365566 | НЕКЛИНОВСКИЙ ФЛ "НПК "БКТ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ, 8 | ЕЛЬШИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | геодезическая и картографическая деятельность |
| 51592597 | НЕКЛИНОВСКИЙ ОТДЕЛ УФРС ПО РО | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 296 | 3-14-05 | МОРОЗОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА | деятельность полномочных представителей П резидента Российской Федерации в регионах Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации (республиках, краях, областях) |
| 48248436 | НЕКЛИНОВСКИЙ ОТДЕЛ СПП | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ УРИЦКОГО, 25 | 3-26-18 | СЕВЕРУХИН ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ | деятельность территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в городах и районах субъектов Российской Федерации |
| 4039660 | АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 1 | 31344 | ГЕРАЩЕНКО ЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | деятельность органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов |
| 76925172 | ОТДЕЛ ЗАГС НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА | 346831 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 286 А | 32575 | РЯБОШАПКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | деятельность органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов |
| 2293609 | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 1 | 31397 | ФИЛИППОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА | деятельность органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов |
| 71928728 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ГОРНЫЙ, 6А | 31155 | ПЕГУШИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | деятельность органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов |
| 76954417 | СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 1 | 31298 | ЖУРАВЛЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ | деятельность органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов |
| 4229410 | ПОКРОВСКАЯ С/А | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ УРИЦКОГО, 15 | 31801 | ГОРДИЕНКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ | деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов |
| 79225966 | СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ УРИЦКОГО, 15 | ГОРДИЕНКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ | деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов |
| 40513181 | ИФНС РОССИИ ПО НЕКЛИНОВСКОМУ РАЙОНУ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 1 | 31665 | НАУМЕНКО ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ | управление финансовой и фискальной деятельностью |
| 35592592 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕКЛИНОВСКОМУ РАЙОНУ УФК ПО РОСТОВСКО | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 273 | 31387 | ТИМОШЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | управление финансовой и фискальной деятельностью |
| 34091735 | КУИ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 1 | 32033 | МАТЛАШОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ | управление имуществом, находящимся в государственной собственности |
| 8430504 | ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ НЕКЛИНОВСКОГО И МЯСНИК Р-НА | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ, 29 | 31886 | ЯНИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности |
| 49789022 | ПРОКУРАТУРА НЕКЛИНОВСКОГО Р-НА | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КРАСНЫЙ, 41 | 3-13-88 | КРАСЮКОВ О.А. | деятельность прокуратуры Российской Федерации |
| 8655060 | НЕКЛИНОВСКИЙ РОВД | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 292 | 31800 | ТРИШКИН ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ | деятельность органов внутренних дел |
| 8695852 | ОВО ПРИ ОВД ПО НЕКЛИНОВСКОМУ РАЙОНУ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 292 | 31108 | ЧЕРНОБАЙ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ | деятельность органов внутренних дел |
| 71928757 | КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО СТ "ПОКРОВСКАЯ" ВКО ВВД | 346970 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ УРИЦКОГО, 14 | ГОВОРУХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ | деятельность федеральных специализированных служб охраны и безопасности |
| 76925108 | ГУ "16 ОПС РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КРАСНЫЙ, 36 | 31201 | ВИСЛОГУЗОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ | деятельность государственньй противопожарной службы |
| 8903121 | ФГУ "16 ОГПС МЧС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КРАСНЫЙ, 36 | 3-12-01 | ВИСЛОГУЗОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ | деятельность государственньй противопожарной службы |
| 55520347 | УПФР В НЕКЛИНОВСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ТУРГЕНЕВА, 26 | 32716 | ХАРЧЕНКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | деятельность в области обязательного социального обеспечения |
| 40594771 | ФЛ НЕКЛИНОВСКИЙ РОФОМС | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ,2А | 3-19-98 | ГОРЮНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА | деятельность в области обязательного социального обеспечения |
| 49799569 | МДОУ ПОКРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД N 2 "АЛЕНУШКА" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 277 | 31895 | МЕРКУЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) |
| 49799109 | МДОУ ПОКРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД N 3 "КОЛОСОК" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ТУРГЕНЕВА, 38 | 32776 | ЯЩЕНКО НАДЕЖДА ИВАНОВНА | дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) |
| 49799523 | ПОКРОВСКИЙ Д/С N 1 "ВАСИЛЕК" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 208А | 32537 | ТОКАРЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА | дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) |
| 49799546 | МДОУ ДС N 4 "ТЕРЕМОК" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ СХТ | 45539 | САПРЫКА ИРИНА ИВАНОВНА | дополнительное образование детей |
| 71928711 | МУДОД ДЮСШ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 275 | СКЛЯРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ | дополнительное образование детей |
| 71928763 | ПОКРОВСКАЯ Д. Ш. И. | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 3 | 31171 | АФОНИНА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА | дополнительное образование детей |
| 24228009 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ВНЕШШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ЧКАЛОВСКИЙ, 2А | 311-30 | КОТИНЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ | дополнительное образование детей |
| 49799285 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО - МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР МАЯКОВСКОГО, 3 | 32903 | РЯБУШКО ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА | основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее профессиональное образование |
| 49799204 | МОУ НЕКЛИНОВСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ СОШ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ЧКАЛОВСКИЙ, 1 | 31502 | САЛИЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА | основное общее и среднее (полное) общее образование |
| 14536075 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОКРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N 2 | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР МАЯКОВСКОГО, 3 | 31366 | ХОЛОДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | основное общее и среднее (полное) общее образование |
| 42698718 | МОУ ПОШ "НОК" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ЧКАЛОВСКИЙ, 2 | 32266 | ПАРХОМЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | основное общее образование |
| 57512978 | ПОКРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N 3 | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 438 | 31466 | ГОРДИЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | основное общее образование |
| 2716211 | НОУНПО "НЕКЛИНОВСКИЙ УСТК" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ТУРГЕНЕВСКИЙ, 12 | 31736 | ИВАНОВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ | обучение водителей транспортных средств |
| 3869307 | УПЦ "МАЯК" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ТУРГЕНЕВСКИЙ, 26 | 3-14-71 | ТИМОШЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | обучение водителей транспортных средств |
| 49799304 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ЧКАЛОВСКИЙ, 2 | 32140 | ПОТОПАХИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки |
| 1942394 | МУЗ "ЦРБ" НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 27 | 31272 | ТРУТ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ | деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных |
| 73287469 | ГУРО " НЕКЛИНОВСКАЯ РСББЖ " | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КРАСНЫЙ, 43 | 31660 | ВЕЛИЧКО ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | ветеринарная деятельность |
| 40529710 | МУ ЦСО НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ СВЕРДЛОВА, 250 | 31568 | СЫЧЕВА ЭЛИНА ГЕННАДЬЕВНА | предоставление социальных услуг |
| 95050957 | ГУРО СРЦ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ СВЕРДЛОВА, 250 | КРАВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА | предоставление социальных услуг с обеспечением проживания |
| 83338498 | ФЛ N40 ФГУ "ГБ МСЭ ПО РО" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ФРУНЗЕ,88 | 3-18-92 | КАМЫШАНСКАЯ АННА ВАСИЛЬЕВНА | предоставление социальных услуг без обеспечения проживания |
| 73296853 | НЕКЛИНОВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 1 | 31344 | ХОВЯКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ | 88 |
| 83342079 | ООО "ПРОМЭКОЛОГИЯ-ЮГ" | 346800 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 | 2479713 | ТЕХОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ | удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность |
| 2633229 | НЕКЛИНОВСКАЯ РПО РАБОТНИКОВ АПК РФ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 1 | 31279 | ПОЛЯКОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА | деятельность профессиональных союзов |
| 2633175 | НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙКОМПРОФ РАБОТНИКОВ ГОСУЧЕРЕЖДЕНИЙ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 1 | 31197 | ДРОЗДОВА ВАЛЕНТИНА КИРИЛЛОВНА | деятельность профессиональных союзов |
| 48234032 | ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ЧКАЛОВСКИЙ, Д 2 | 3-12-66 | ЕФИМЕНКО ВЕРА НИКОЛАЕВНА | деятельность профессиональных союзов |
| 42702526 | ППО ГУП "НЕКЛИНОВСКОЕ ДРСУ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 80 | 31672 | МАЛЮК ИВАН ИВАНОВИЧ | деятельность профессиональных союзов |
| 71928817 | ПРОФКОМ НЕКЛИНОВСКОГО РУСХ | 346970 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 1 | 31094 |  | деятельность профессиональных союзов |
| 71928800 | ПРОФКОМ НЕКЛИНОВСКОЙ РАЙВЕТСТАНЦИИ | 346970 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КРАСНЫЙ, 43 | 31759 |  | деятельность профессиональных союзов |
| 71928792 | ПРОФКОМ ОАО "НЕКЛИНОВСКОЕ ХПП" | 346970 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 38 | 31843 |  | деятельность профессиональных союзов |
| 40598562 | ПРОФКОМ СПК-КОЛХОЗ "МИУССКИЙ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 2 | ВОЛКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | деятельность профессиональных союзов |
| 2633181 | ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 296 | АКОЛЬЗИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | деятельность профессиональных союзов |
| 71928774 | ПОКРОВСКОЕ ВОИ | 346970 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЧЕХОВА, 177 | 32536 | САГИРОВ ИЛЬЯ ХАРИСОВИЧ | деятельность прочих общественных объединений |
| 71928786 | РАЙСОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА | 346970 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 1 | 31975 | ЮРЕВИЧ БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ | деятельность прочих общественных объединений |
| 45470938 | СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ФРУНЗЕ, 86 | ЖУРКИН ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ | деятельность религиозных организаций |
| 55522530 | ЦЕРКОВЬ ЕХБ С. ПОКРОВСКОЕ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР СТЕПНОЙ, 68 | 31648 | ПОХАЗНИКОВ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ | деятельность религиозных организаций |
| 71928697 | ОПОО "ОТЕЧЕСТВО" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР МИРНЫЙ, 41 | 31-170 | ЛЯШЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ | деятельность политических организаций |
| 46577489 | РКО "НЕКЛИНОВСКОЕ - НЕКЛИНОВСКИЙ ЮРТ" ВКО ВВД | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 1 | 52329 | ЕРМОЛОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | деятельность политических организаций |
| 44868490 | АССОЦИАЦИЯ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ "МИУС" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЧЕХОВА, 198 А | 3-16-98 | КУРОПЯТНИКОВ ВЛАДИМИР КАПИТОНОВИЧ | деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 51585924 | НЕКЛИНОВСКАЯ РОО ВОИ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЧЕХОВА, 177 | 3-25-36 | ТИХОНЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА | деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 49817793 | НЕКЛИНОВСКОЕ ВДПО | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, 101 | 3-24-37 | БЕЗЫМЯННЫЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ | деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 48241180 | НЕКЛИНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОА | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ | ХИЛЯЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 83358455 | ОО "ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ТУРГЕНЕВСКИЙ, 12 | 8-908-503-28-18 | ЖЕБЕНЁВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 46559988 | ПОКРОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 17 | 3-29-30 | ЦУКАНОВ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ | деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 48226825 | НЕКЛИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ СОЮЗ "ЧЕРНОБЫЛЬ" РОССИИ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 3 | 32387 | НЕДБАЙЛО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ | деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 33364651 | ООО "ТЕЛЕКОМПАНИЯ "ПРИАЗОВСКИЙ ОПТИМАЛИСТ" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 1 | 32045 | АНИЩЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | деятельность в области радиовещания и телевидения |
| 2207768 | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 296 | 31788 | ТРЕТЬЯКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | прочая деятельность в области культуры |
| 73273289 | МУК НЕКЛИНОВСКАЯ МЦБ | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, УЛ ЛЕНИНА, 286 | 31644 | ГОРДИЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа |
| 73273272 | МУК НР РДК | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР ТУРГЕНЕВА, 12 | 31480 | СЕМИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа |
| 46559942 | ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" | 346830 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, С ПОКРОВСКОЕ, ПЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ, 43/1 | 31687 | ПОЛОВОЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | предоставление персональных услуг |